无锡鑫巨宏智能科技有限公司

“年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目”

竣工环境保护验收监测报告汇编

建设单位:	无锡鑫巨宏智能科技有限公司

编制单位：橙志（上海）环保技术有限公司

2021年3月

无锡鑫巨宏智能科技有限公司

“年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目”

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	无锡鑫巨宏智能科技有限公司

编制单位：橙志（上海）环保技术有限公司

2021年3月

建设单位法人代表:        （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项目负责人：

报告编写人：

无锡鑫巨宏智能科技有限公司（盖章）

电话：13861703728

邮编：214100

地址：无锡市新吴区南丰工业配套B区5号厂房

编制单位：橙志（上海）环保技术有限公司

电话:：13861668668

邮编：214000

地址：上海宝山区沪太路2999弄13号

目录

一、建设项目基本情况	3

二、工程建设内容	7

三、主要污染源、污染物处理和排放	14

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	17

五、验收监测质量保证及质量控制	20

六、验收监测内容	23

七、验收监测结果	25

八、验收结论	33

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡鑫巨宏智能科技有限公司 |
| 建设项目性质 | (新建 (改扩建 (技改 □迁建 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区南丰工业配套B区5号厂房（新锦路106号） |
| 主要产品名称 | 通讯零部件 |
| 设计生产能力 | 年产通讯零部件1.1亿件（车床件7.3千万件/年、注塑件3.7千万件/年、模具研发30套/年） |
| 实际生产能力 | 年产通讯零部件1.1亿件（车床件7.3千万件/年、注塑件3.7千万件/年、模具研发30套/年） |
| 建设项目环评审批时间 | 2020.12.11 | 开工建设时间 | 2021.1 |
| 调试时间 | 2021.1 | 验收现场监测时间 | 2021.2.4-2021.2.5 |
| 环评报告表审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 南京博环环保有限公司 |
| 验收监测单位 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 无锡利安机电安装工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 无锡利安机电安装工程有限公司 |
| 投资总概算（万元） | 10000 | 环保投资总概算（万元） | 23 | 比例 | 0.23% |
| 实际总投资（万元） | 10000 | 实际环保总概算（万元） | 36 | 比例 | 0.36% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修订）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》环办环评函[2020]688号文； 15.《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办（2015）256 号） 16.《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327号） 17.《无锡鑫巨宏智能科技有限公司年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目环境影响报告表》，2020年12月； 18.无锡市行政审批局对《无锡鑫巨宏智能科技有限公司年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目环境影响报告表》的审批意见（锡行审环许[2020]7563号）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.废水 本次验收项目全厂废水接管梅村水处理厂，尾水达标排入梅花港。废水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4中的三级标准，TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。雨水接管口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。 表1.1 污水排放标准限值表单位：mg/L (pH为无量纲) 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 废水接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 pH值 6-9（无量纲） COD 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级 NH3-N 45 TN 70 TP 8 雨水接管口 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准 pH值 6~9（无量纲） COD 100 SS 70 2.废气 本次验收项目废气主要为非甲烷总烃。其中车床加工产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值，注塑件加工产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的相关标准；无组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值。具体情况见表1.2。 表1.2 项目废气排放标准 污染物 限值（mg/m3） 适用的合成树脂类型 企业边界大气污染物浓度限值 标准来源 非甲烷总烃 60 所有合成树脂 4.0 GB31572-2015 GB16297-1996 非甲烷总烃 120 - 10 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 0.3 非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求。具体见表1.3。 表1.3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 标准来源 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 GB37822-2019 20 监控点处任意一次浓度值 3.噪声 本次验收项目夜间不生产，昼间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。本次验收项目厂界噪声排放标准见表1.4。 表1.4 噪声排放标准限值 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 厂界外1米 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类 dB(A) 65 |

二、工程建设内容

1、工程建设内容： 无锡鑫巨宏智能科技有限公司由孙田田等投资成立，成立于2013年10月7日，该项目总投资10000万元，租用位于无锡市新区江溪街道前进股份经济合作社的标准厂房3500m2，主要从事通讯零部件的生产。该项目拟设计产品及其生产规模为：年产通讯零部件1.1亿件。 该项目环评表于2020年12月11日通过无锡市行政审批局审批【锡行审环许[2020]7563号】。目前公司“年产通讯零部件1.1亿件”生产能力已达到设计生产能力的100%，具备“三同时”验收监测条件。 本次验收范围与环评、批复范围基本一致。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2.1，建设内容见表2.2，原辅材料用量见表2.3，主要生产设备情况见表2.4。 表2.1 项目建设情况表 序号 项目 执行情况 1 立项 新吴区行政审批局 2 环评 由南京博环环保有限公司于2020年11月编制完成 3 环评批复 2020年12月由无锡市行政审批局审批通过 4 本次验收项目设计规模 年产通讯零部件1.1亿件 5 本次验收项目实际建设规模 年产通讯零部件1.1亿件 6 企业开工建设时间及竣工时间 企业于2020年12月开工，2021年1月竣工 7 现场探勘时工程实际建设情况 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，目前已经达到设计生产能力的100%。 表2.2 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称 设计生产能力 实际生产能力 年运行时数（h） 车床车间 通讯零部件 车床件 7.3千万件/年（另有0.3千万件/年用于生产金属注塑件） 7.3千万件/年（另有0.3千万件/年用于生产金属注塑件） 2400 注塑车间 注塑件 透镜镜筒 2.8千万件/年 2.8千万件/年 透镜阵列 0.6千万件/年 0.6千万件/年 金属注塑件 0.3千万件/年 0.3千万件/年 合计 - 1.1亿件/年 4.9千万/年 研发 模具 30套 30套 表2.3 主要原辅材料消耗一览表 生产单元 名称 重要组分、规格、指标 环评用量 实际用量 变化量 生产车间 不锈钢 金属 0.1t/a 0.1t/a 0 切削液 Blasocut 2000 Universal（870-66）（带水70%） 0.16t/a 0.16t/a 0 抹布手套 棉布 0.1t/a 0.1t/a 0 工程塑料PEI 聚醚酰亚胺 1t/a 1t/a 0 工程塑料PC 树脂 1t/a 1t/a 0 擦拭剂 甲醇、乙醇等 0.015t/a 0.015t/a 0 标签纸 70mm*50mm 6000张/年 6000张/年 0 纸箱 - 100个/年 100个/年 0 高温润滑油 美国杜邦HTC27 1kg/a 1kg/a 0 无尘布 聚酯纤维 10000片/0.001t/a 10000片/0.001t/a 0 无尘棉签 聚酯纤维 100000只/0.001t/a 100000只/0.001t/a 0 吸塑盒 PP 1000个/年 1000个/年 0 耐高温润滑油 矿物油95%、添加剂5% 0.1t/a 0 -0.1t/a 蜡基碳带 碳 2.5kg/a 2.5kg/a 0 表2.4 主要生产设备情况一览表 序号 设备名称 数量 备注 环评（台） 实际（台） 变化量（台） 1 车床 19 25 +6 / 2 空压机 1 2 +1 / 3 全自动检测仪 1 1 0 / 4 除湿干燥机 15 5 -10 / 5 烤箱 5 3 -2 / 6 温控箱 15 8 -7 / 7 发那科注塑机 15 6 -9 / 8 冷却水池 1 1 0 / 9 循环水泵 1 1 0 / 10 准力磨床 1 0 -1 / 11 OGP测量仪 1 1 0 / 12 CCD显微镜 8 13 +5 / 13 双臂机械手 10 10 0 / 14 单臂机械手 5 5 0 / 15 水口粉碎机 1 1 0 / 16 真空打包机 1 1 0 / 17 电子秤 1 1 0 / 18 条形打码机 1 1 0 / 19 针式打印机 1 1 0 2、水量平衡 企业全厂自来水实际用量为804t/a，全厂主要为职工生活用水、冷却水池补充用水，项目建成后，水量平衡图见图2.1，验收监测期间水消耗量见附件。 表2.5自来水消耗一览表 序号 名称 单位 项目环评消耗量 项目实际消耗量 1 自来水 t/a 1440 804 图2.1 本次验收项目实际全厂水平衡图（单位：t/a） 主要工艺流程及产污环节 1、研发工艺 图2.2 研发流程图 工艺说明： ①计算机计算模拟光学要求:使用电脑针对这款材料的物性和光学透过性用光学仿真软件计算出实现产品的透镜曲面，得出公式并模拟运行。此工序无污染物产生。 ②设计模具:电脑模拟设计后得出模具结构,电脑设计模具。此工序无污染物产生。 ③模具制造:因为材料的特殊性，进入生产区进行模具样品制作，主要为车加工处理，车加工使用切削液。此工序有切削液挥发废气、边角料、不合格品和噪声产生。产污情况同模具调整工序。 ④样品制作:为试验模具是否合格,将车床,注塑机安装设计的模具后制作样品,此过程与车床件、塑料件生产工艺一致。此工序有切削液挥发废气、金属边角料和噪声产生。 ⑤样品检测:通过影像测量仪（OGP 测量仪)和轮廓仪(显微镜）等设备对车床件，注塑件检测，得出参数后对模具设计参数进行调整。研发成功后样品送交客户，确认合格后批量生产。此过程有少量不合格样品产生，失败的注塑样品进行破碎处理，金属样品重新车加工。 2、车床件生产工艺流程图 图2.3车床件生产工艺流程图 工艺流程简述: ①车加工:外购切割好的不锈钢通过车床对工件进行车加工。车床加工过程需要使用切削液进行冷却和润滑,切削液循环使用,定期更换。根据建设单位提供资料,购买的切削液已配好浓度,切削液使用时不加水。另外,车加工出废料过程中金属边角料会附着少量的切削液，本项目集中收集金属边角料进危废暂存间暂存,分离出来的废切削液由废液收集池收集再由塑料桶盛装，作为危险废物暂存在危废间;金属边角料作为一般固废存放在一般固废堆场。此工序有金属边角料（S1）、切削液油雾（G1）、废切削液（S2)和噪声（N）产生。 ②检验：车床件进行物理性检验使用游标卡尺等设备检查零件的尺寸精度或形位偏差等，检验后合格品进入包装工序,不合格品返修。此工段无污染物产生。 ③包装入库:检验合格的产品经包装后入成品仓库。 3、注塑件生产工艺流程 注塑件加工工艺一致，仅加工尺寸、模具的更换。 图2.4注塑件生产工艺流程图 工艺流程简述: ①干燥 外购工程塑料PEI或工程塑料PC、使用除湿干燥机、烤箱、温控箱对原材料进行干燥处理，处理温度恒温约150℃，原料饱和吸水率平均约为0.4%左右，需干燥至含水0.1%以下,处理时间2H/组，此过程有水蒸气产生。 ②注塑 干燥后的工程塑料PEI或工程塑料PC分批次按需要投入注塑机料斗内，通过多段加热和螺杆的转动输送、搅拌作用完成热变形，PEI电加热稳定工作温度控制为160-180℃, PC电加热稳定工作温度控制为90-110℃，加热时间均为30分钟。通过单螺杆转动将其输送至特定的模具中，即形成注塑件，模具采用循环水间接冷却,冷却后部分产品即为塑料件成品，部分作为半成品进入下一步工序。透镜镜筒(Lensbarrel）、透镜阵列(Lens arrly)为工程塑料PEI或工程塑料PC直接注塑产生;金属注塑件需将车床件放入模具后进行注塑加工。 本工序中冷却水经冷却水池冷却后循环使用，定期外排。加热熔融过程在封闭的料筒中进行，不产生废气，塑化过程有废气产生。即本工段有注塑废气(G2)和噪声N产生。塑料件加工过程产生废水口(水口是指工厂在浇制模型时形成的框架与零件的结合部位，除去产品后剩下的废料部分即为废水口)。废水口通过粉碎机粉碎之后废塑料颗粒收集外卖。破碎过程有粉尘(G4)、废塑料(S3)产生。 ③检验 OGP测量仪、CCD显微镜等拍照检验产品品质。本项目产生的不合格品破碎处理。 ④产品清洁 部分沾尘产品需要使用无尘布或无尘棉签沾擦拭剂擦拭产品。此过程有擦拭剂挥发废气（G3）和废棉签和无尘布（S4）。 ⑤包装入库 清洁后产品采用吸塑盒包装后使用纸箱装箱，贴标后入成品仓库，此过程有废包装材料（S5）产生。 针式打印机是通过打印头中的24根针击打复写纸，从而形成字体，无污染物产生。条形打码机使用蜡基碳带，常温下无污染物产生与排放。 变动情况分析 根据现场核查，公司实际生产过程中存在变动主要为生产设备变化、废气排放方式变化、生产设备型号变化。 （1）生产设备的变化及其环境影响分析：实际购置与环评申报数量相比，1）CCD显微镜增加5台、除湿干燥机减少10台、烤箱减少3台、温控箱减少7台，此类设备工作中无污染，对环境无影响。2）注塑机减少9台，此设备工作中主要产生有机废气、设备噪声。因产能不变，原辅材料用量不变，废气污染防治措施未变，因此，有机废气污染物产生量和排放量不变，此变化对大气环境无影响。3）车床增加6台、磨床减少1台，此类设备工作中产生的污染基本相同，为一般固体废物（废金属边角料）、危险固体废物（废切削液）、含油雾有机废气、设备噪声。因产能不变，原辅材料用量不变，一般固体废物（废金属边角料）、危险固体废物（废切削液）的产生量不变，一般固体废物（废金属边角料）由物资部门回收利用，危险固体废物（废切削液）由有资质单位（常州大维环境科技有限公司）处置，对环境无影响。因产能不变，原辅材料用量不变，污染防治措施未变，仍为经“静电除油装置”处理后排放，因此，含油雾有机废气产生量和排放量不变，对大气环境无影响。4）空压机增加1台，此设备工作中只有设备噪声。本次厂界噪声验收监测结果达标，且厂界四周无声环境敏感保护目标，新增设备噪声不会对声环境增加不利影响。 （2）废气排放方式的变化及其环境影响分析：环评中“注塑废气、注塑件产品清洁废气、机加工中切削液挥发产生含油雾有机废气，经废气处理设施处理后无组织排放”，实际建设中“废气经处理后有组织排放”，此变化不改变污染物排放总量，但有利于大气污染扩散。 （3）生产设备型号的变化及其环境影响分析：环评中“破碎机破碎注塑工序产生的废塑料时产生含颗粒物的废气，其经集气罩收集，再通过布袋除尘器处理后在车间内排放”。实际建设中，购置的破碎机密闭工作，无废气产生。此变化对大气环境产生有利影响。 综上所述，根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》中的内容，以上变化不属于重大变动。 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

三、主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 （1）废水 厂区已实施“雨污分流”。员工生活污水经化粪池预处理后与冷却废水一同接入梅村水处理厂处理。厂区设有1个污水接管口和1个雨水排放口。 全厂废水排放情况如下。 表3.1 全厂废水排放情况 来源 污染物种类 排放规律 环评排放量（t/a） 实际排放量（t/a） 治理设施 排放去向 监测点位设置 生活污水 COD、SS、氨氮、总氮、总磷 间歇 960 520 化粪池 接管梅村水处理厂 污水接管口WS-001 雨水 COD、SS 间歇 / / / 市政雨水管网 雨水接管口YS-001 （2）废气 本次验收项目废气主要为车床加工产生的油雾废气、注塑废气、擦拭剂挥发废气，以非甲烷总烃计。本次验收项目注塑废气和擦拭剂挥发废气经车间整体换气收集，经二级活性炭处理后，尾气由排气筒（FQ-01）排放；车床加工产生的油雾废气经静电式油雾净化器处理后由两根排气筒（FQ-02、FQ-03）排放。本次验收项目废气产生及排放情况见表3.2和表3.3。 表3.2 本次验收项目废气污染防治措施一览表 序号 污染源 污染物名称 污染物种类 处理方式 排放方式 排气筒高度 1 注塑、清洁 非甲烷总烃 有组织 二级活性炭 连续 15米（FQ-01） 2 车加工 非甲烷总烃 有组织 静电式油雾分离器 连续 15米（FQ-02、FQ-03） 表3.3 项目废气污染设施主要规格参数一览表 序号 污染源 污染物名称 治理工艺 排气筒高度（m） 内径（m） 排放去向 监测点设置情况 排气筒编号 1 注塑、清洁 非甲烷总烃 二级活性炭 15 0.3 大气 出口 FQ-01 2 车加工 非甲烷总烃 静电式油雾分离器 15 0.4 大气 出口 FQ-02、FQ-03 （3）噪声 企业工作制度为8小时单班制，本次验收项目噪声源主要为车床、除湿干燥机、发那科注塑机、水口粉碎机、空压机、循环水泵等设备。通过厂房隔声、距离衰减、设备合理布置等降低噪声。 （4）固废 本次验收项目产生的固体废物有废边角料、废塑料、废包装材料、废切削液、废油、废包装桶、废棉签和无尘布、废活性炭、废含油抹布及手套、生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表3.4。 表3.4 固体废物处置情况统计表 序号 固废名称 废物类别 废物 类别 废物代码 产生量t/a 处置方式 环评 实际 环评及批复要求 实际建设 1 废边角料 一般固废 82 / 0.05 0.05 收集外售 收集外售 2 废塑料 一般固废 61 / 1 1 3 废包装材料 一般固废 61 / 0.01 0.01 4 废切削液 危险固废 HW09 900-006-09 0.152 0.152 委托有资质单位处置 委托常州大维环境科技有限公司处置 5 废油 HW08 900-249-08 0.0065 0.0065 6 废包装桶 HW49 900-041-49 0.001 0.001 7 废棉签和无尘布 HW49 900-041-49 0.002 0.002 8 废活性炭 HW49 900-039-49 0.2 0.2 9 生活垃圾 一般固废 99 / 12 12 环卫部门统一清运 环卫部门统一清运 10 废含油抹布及手套 危险固废 HW49 900-041-49 0.1 0.1 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水和废气治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3.5 主要环保设施落实情况一览表 序号 种类 污染物种类 设施名称 环评情况 执行情况 1 废水 生活污水 化粪池 依托现有 依托现有 2 废气 切削液挥发废气 非甲烷总烃 静电式油雾分离器 投资6万元 投资15万元 注塑废气、擦拭剂挥发废气 非甲烷总烃 二级活性炭 投资10万元 投资15万元 破碎粉尘 颗粒物 布袋除尘器 投资1万元 采用先进的密闭式粉碎机，不再产生粉尘 3 固废 一般固废 新设固废暂存区20m3 新设固废暂存区20m3 投资2万元 投资2万元 危险废物 新设危废暂存区6m3 新设危废暂存区6m3 投资2万元 投资2万元 4 噪声 噪声设备 噪声 设备减振、厂房隔声、合理布置设备 投资2万元 投资2万元 合计 投资23万元 投资36万元

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 无锡鑫巨宏智能科技有限公司: 你单位报送的由南京博环环保有限公司编制的《无锡鑫巨宏智能科技有限公司年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目环境影响报告表》(以下称“报告表”)等相关材料均悉。经研究，审批意见如下: 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区南丰工业配套B区5号厂房(租用无锡市新区江溪街道前进村居民委员会厂房)，总投资10000万元，建设年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度， 确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点: 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，雨水排入雨水管网;生活污水经化粪池预处理，与冷却循环塔排水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962- 2015)表 1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目利用原有的1个污水排放口，不得增设排污口。 3.采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。车加工、注塑工序产生的非甲烷总烃和破碎工序产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5和表9中标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 附录A中表A.1中特别排放限值。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 3类排放标准。 5.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理;一般废物综合利用处置;危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。 6.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997) 122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。 7.根据报告表推荐，全厂生产车间外周边100米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下: 1.水污染物(接管考核量):废水排放量≤1008吨; COD≤0. 3864吨、SS≤0. 1939吨、氨氮(生活)≤0.024吨、总磷(生活)≤0.0038吨、总氮(生活)≤0. 0336吨。 2.固体废物:全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。 五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证;未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效;如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

五、验收监测质量保证及质量控制

监测质控结果表 本次监测的质量保证严格按照无锡精纬计量检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表5.1。 表5.1 废水检测分析质量控制表 监测项目 样品 个数 平行样 加标回收样 标样 平行样（个） 检查率（%） 合格率（%） 加标样（个） 检查率（%） 合格率（%） 标样（个） 合格率（%） 水质 pH值 10 2 20% 100% / / / 2 100% 化学需氧量（CODcr） 10 2 20% 100% / / / 2 100% 氨氮（NH3-N） 8 2 25% 100% 2 25% 100% 2 100% 总磷（TP） 8 2 25% 100% 2 25% 100% 2 100% 总氮（TN） 8 2 25% 100% 2 25% 100% 2 100% （2）项目废气采样质控统计表见表5.2。 表5.2 废气污染物检测分析质量控制表 监测项目 样品 个数 空白样 加标回收样 标样 空白样（个） 检查率（%） 合格率（%） 加标样（个） 检查率（%） 合格率（%） 标样（个） 合格率（%） 有组织 非甲烷总烃 30 2 - 100% - - - - - 无组织 非甲烷总烃 30 2 - 100% - - - - - 颗粒物 - - - - - - - - - （3）为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5.3。 表5.3噪声检测分析质量控制表 校准时间 声校准器型号 标准噪声值（dB（A）） 监测前校准值 （dB（A）） 示值偏差 （dB（A）） 检测后校准值 （dB（A）） 示值偏差（dB（A）） 2020.2.4 AWA6221B 94.0 93.8 0.2 93.8 0.2 2020.2.5 AWA6221B 94.0 93.8 0.2 93.8 0.2 2.监测分析方法 本次验收项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本次验收项目验收水质监测方法见表5.4，废气监测分析方法见表5.5，噪声监测分析方法见表5.6，监测仪器型号及编号见表5.7。 5.4水质监测分析方法 监测项目 监测分析方法 方法来源 pH值 便携式pH值的测定 便携式PH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6（2） 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89 总氮 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 表5.5 废气监测分析方法 监测因子 检测类别 分析方法 标准编号 非甲烷总烃 有组织 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 HJ38-2017 无组织 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱 HJ 604-2017 表5.6 噪声监测分析方法 监测项目 监测分析方法 方法来源 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准计 GB 12348-2008 表5.7 监测仪器型号 名称 型号 实验室编号 便携式PH计 PHB-1 XC-411 智能综合工况测量仪 EM-3062H XC-124、XC-127 真空箱气袋采样器 VA-5010 FZ-110、FZ-108 气象仪 NK-5500 XC-761 智能综合采样器 ADS-2062E XC-142、XC-145、XC-147、XC-148 多功能声级计 AWA6228+ XC-157 声校准器 AWA6221B XC-513

六、验收监测内容

（1）废水 本次验收项目废水监测点位、项目及频次见表6.1和图6.1。 表6.1 废水监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 WS-001 pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 连续2天，每天监测4次 （2）废气 ①有组织排放 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6.2。 表6.2废气有组织排放监测点位、项目、频次 监测点位 监测项目 监测频次 FQ-01 非甲烷总烃 连续两天，每天监测3次，出口采取 FQ-02 非甲烷总烃 连续两天，每天监测3次，出口采取 FQ-03 非甲烷总烃 连续两天，每天监测3次，出口采取 ②无组织排放 无组织废气监测点位、项目和频次详见表6.3。 表6.3 废气无组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 1#上风向 非甲烷总烃 无组织排放源下风向36米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向36米范围内，监控点设3个，参照点设1个，连续两天，每天监测3次，共设4个点位 2 2#下风向 3 3#下风向 4 4#下风向 5 厂内无组织 非甲烷总烃 在厂房门窗（或通风口、其他开口）外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。厂内非甲烷总烃任何1h平均浓度的监测按照规定的方法，取1h内三个采样点的平均值。 （2）噪声 本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6.4。 表6.4 噪声监测点位、项目及频次 监测点位 监测项目 监测频次 厂区周围布置3个检测点位 等效（A）声级 昼间检测1次，连续2天 全厂监测点位图 图6.3 全厂监测点位图 备注：★废水监测点，◎废气监测点、○无组织排放监测点，▲噪声振动监测点。

七、验收监测结果

1.验收监测期间生产工况记录： 无锡鑫巨宏智能科技有限公司在监测期间，产量达到核准产量的75%以上，满足建设项目环保“三同时”竣工验收监测条件。全厂员工80人，8小时单班制，工作天数300天/年。生产工况检查表见表7.1（数据来源见附件）。 表7.1生产工况检查表 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称 设计生产能力 实际生产能力 验收监测工况 2021.2.4 2021.2.5 车床车间 通讯零部件 车床件 7.3千万件/年（另有0.3千万件/年用于生产金属注塑件） 7.3千万件/年（另有0.3千万件/年用于生产金属注塑件） 24万件 24万件 注塑车间 注塑件 透镜镜筒 2.8千万件/年 2.8千万件/年 9万件 9万件 透镜阵列 0.6千万件/年 0.6千万件/年 2万件 2万件 金属注塑件 0.3千万件/年 0.3千万件/年 1万件 1万件 合计 - 1.1亿件/年 1.1亿件/年 36万件 36万件 研发 模具 30套 30套 - - 2.验收监测结果： （1）水质监测数据 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 表7.2 污水接管口水质监测数据 监测 点位 监测 时间 监测 频次 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L pH值 化学需氧量 悬浮物 氨氮 总磷 总氮 污水接管口WS-001 2020.2.4 第一次 6.86 303 32 38.1 7.02 55.9 第二次 6.85 310 38 42.2 7.12 57.1 第三次 6.83 311 44 43.5 7.26 58.5 第四次 6.80 307 41 41.7 7.27 56.1 平均值 6.84 307.8 38.8 41.4 7.17 56.9 标准 6~9 500 400 45 8 70 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 2020.2.5 第一次 6.88 297 30 38.6 7.28 58.8 第二次 6.85 303 35 42.6 7.36 59.7 第三次 6.82 305 42 43.8 7.46 60.9 第四次 6.82 301 38 40.5 7.28 59.4 平均值 6.84 301.5 36.3 41.4 7.35 59.7 标准 6~9 500 400 45 8 70 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 本次验收项目污水总排口PH值、COD、SS达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A等级标准。 本次验收雨水接管口无水未测。 （2）废气监测结果 ①有组织排放 本次验收项目有组织废气数据见表7.4~表7.8。 表7.4 FQ-01废气有组织排放出口监测数据 监测 点位 监测 项目 标准 限值 单位 监测结果 2020.2.4 2020.2.5 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-01 (出口) 管道截面积 － m2 0.0706 烟气流量 － m3/h 2143 2197 2076 2057 2059 2030 非甲烷总烃排放浓度 － mg/m3 3.13 3.00 2.59 0.99 0.52 3.4 非甲烷总烃排放速率 － kg/h 0.00671 0.00659 0.00538 0.00204 0.00107 0.00690 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 表7.5 FQ-02废气有组织排放出口监测数据 监测 点位 监测 项目 标准 限值 单位 监测结果 2020.2.4 2020.2.5 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-01 (出口) 管道截面积 － m2 0.1256 烟气流量 － m3/h 2224 2115 2211 2001 1964 1929 非甲烷总烃排放浓度 － mg/m3 4.46 3.29 4.81 1.33 0.65 1.53 非甲烷总烃排放速率 － kg/h 0.00992 0.00969 0.0106 0.00266 0.00128 0.00295 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 表7.6 FQ-03废气有组织排放出口监测数据 监测 点位 监测 项目 标准 限值 单位 监测结果 2020.2.4 2020.2.5 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-01 (出口) 管道截面积 － m2 0.0706 烟气流量 － m3/h 1238 1252 1265 1280 1289 1268 非甲烷总烃排放浓度 － mg/m3 7.79 3.60 4.01 2.31 1.21 1.77 非甲烷总烃排放速率 － kg/h 0.00964 0.00451 0.00507 0.00296 0.00156 0.00224 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 根据验收期间监测工况，本次验收FQ-01排气筒中非甲烷总烃排放浓度、单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准限值。FQ-02、FQ-03排气筒中非甲烷总烃排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值。 ②无组织排放 本次验收项目无组织废气数据见表7.7。 表7.7 无组织废气排放监测数据 监测点位 日期/频次 监测结果（单位：mg/m3) 非甲烷总烃 上风向（O1#） 2020.2.4 0.4~2.43 2020.2.5 0.54~1.14 下风向（O2#） 2020.2.4 0.37~0.59 2020.2.5 0.95~1.27 下风向（O3#） 2020.2.4 0.54~3.33 2020.2.5 0.66~1.09 下风向（O4#） 2020.2.4 0.51~3.69 2020.2.5 0.84~1.25 下风向浓度最高值 3.69 标准值 4.0 评价 合格 表7.8非甲烷总烃厂区内排放监测数据 监测点位 日期/频次 监测结果（单位：mg/m3) 非甲烷总烃 车间内无组织（门窗） 2020.2.4 0.31~1.04 2020.2.5 2.90~4.12 标准值 6.0 评价 合格 以上检测结果表明：验收监测期间，本次验收项目无组织排放的非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中“特别排放限值”要求。 厂界噪声监测数据 本次验收项目厂界噪声数据见表7.7。 表7.7 噪声监测结果及评价（单位：dB(A)） 监测日期 测点编号 Z1 Z2 Z3 2020.2.4 测量结果dB(A) Leq（昼） 52.4 55.3 55.1 标准限值dB(A) Leq（昼） 65 65 65 评价 达标 达标 达标 2.21.1.12 测量结果dB(A) Leq（昼） 56.6 59.0 57.3 标准限值dB(A) Leq（昼） 65 65 65 评价 达标 达标 达标 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目各厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，夜间不生产。 3.污染物总量核算 表7.8 污水（接管口）污染物排放总量核算 污水接管口WS-001 污染物 日均排放浓度（mg/L） 废水排放总量 （吨/年） 年排放总量 （吨/年） 范围 平均值 CODCr 297~310 304.6 520 0.1583 SS 30~44 37.5 0.0195 NH3-N 38.1~43.8 41.4 0.0215 TN 55.9~60.9 58.3 0.0303 TP 7.02~7.46 7.26 0.0038 表7.9污染物排放总量与控制指标对照表 类别 项目 实际排放总量 （吨/年） 总量控制指标 （吨/年） 是否符合总量 控制指标 废水 废水量 520 1008 符合 COD 0.1583 0.3864 符合 SS 0.0195 0.1939 符合 氨氮 0.0215 0.024 符合 总磷 0.0038 0.0038 符合 总氮 0.0303 0.0336 符合 4.固体废物验收调查结果与评价 项目固体废物主要为本次验收项目固体废物主要为废边角料、废塑料、废包装材料、废切削液、废油、废包装桶、废棉签和无尘布、废活性炭、废含油抹布及手套、生活垃圾等。固废实际调查情况见表7.10。 表7.10 本次验收项目固废实际调查情况表 固废名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 贮存 情况 风险 防控措施 处置利用方式 环评 实际 环评及批复要求 实际建设 废边角料 一般固废 82 0.05 0.05 - - 收集外售 收集外售 废塑料 61 1 1 - - 废包装材料 61 0.01 0.01 - - 废切削液 危险固废 900-006-09 0.152 0.152 桶装 密封储存 委托有资质单位处置 委托常州大维环境科技有限公司处置 废油 900-249-08 0.0065 0.0065 桶装 废包装桶 900-041-49 0.001 0.001 - 废棉签和无尘布 900-041-49 0.002 0.002 桶装 废活性炭 900-039-49 0.2 0.2 袋装 废含油抹布及手套 900-041-49 0.1 0.1 - - 由环卫部门统一清运 由环卫部门统一清运 生活垃圾 一般固废 99 12 12 - - 以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本次验收项目固体废物产生情况与环评一致，无变化。 ②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求，其中危险废物废切削液、废油、废活性炭、废棉签和无尘布密封保存后防治防渗漏托盘中。 ③本次验收项目一般固废与危险固废分别收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。 ④本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本次验收项目按要求指定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本次验收项目一般所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险固废委托常州大维环境科技有限公司处置，含油废抹布和手套同生活垃圾一起由环卫部门统一清运填埋。 综上，本次验收项目固体废物的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 5.环评批复落实情况 表7.11环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 执行情况 1 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区南丰工业配套B区5号厂房(租用无锡市新区江溪街道前进村居民委员会厂房)，总投资10000万元，建设年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 本次验收项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区南丰工业配套B区5号厂房(租用无锡市新区江溪街道前进村居民委员会厂房)，总投资10000万元，建设年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目。项目投产后的产品、规模符合报告表内容、生产工艺减少了磨加工工艺，设备减少了一台磨床。 2 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，生产过程无污染物产生，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标达国内同行业清洁生产先进水平。 3 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，雨水排入雨水管网;生活污水经化粪池预处理，与冷却循环塔排水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962- 2015)表 1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目利用原有的1个污水排放口，不得增设排污口。 生活污水经化粪池预处理，与冷却循环塔排水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本次验收项目只设置一个污水排放口。 4 采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。车加工、注塑工序产生的非甲烷总烃和破碎工序产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5和表9中标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 附录A中表A.1中特别排放限值。 本次验收项目本次验收项目注塑废气和擦拭剂挥发废气经二级活性炭处理后，尾气由排气筒（FQ-01）排放；车床加工产生的油雾废气经静电式油雾净化器处理后由排气筒（FQ-02、FQ-03）排放，破碎过程不再产生颗粒物。车加工产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值、注塑工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5中的标准；非甲烷总烃厂界浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 附录A中表A.1中特别排放限值。 本次验收项目共新增排气筒3根。 5 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 已选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类排放标准。 6 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理;一般废物综合利用处置;危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。 企业已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。含油废抹布和手套同生活垃圾一起委托环卫部门处理，一般废物综合利用处置，危险废物已委托常州大维科技有限公司进行安全处置，实施转移前向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求，防止产生二次污染。 7 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)) 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 8 根据报告表推荐，全厂生产车间外周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 本次验收项目生产车间外周边100米范围内，未新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 9 本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 1.水污染物(接管考核量):废水排放量≤1008吨; COD≤0. 3864吨、SS≤0. 1939吨、氨氮(生活)≤0.024吨、总磷(生活)≤0.0038吨、总氮(生活)≤0. 0336吨。 2.固体废物:全部综合利用或安全处置。 根据验收监测报告，本次验收项目水污染物排放考核量未超过“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值。

八、验收结论

（1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。生活污水经化粪池预处理后同冷却废水一起接入梅村水处理厂处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准。水污染物中废水量、COD、SS、总氮、氨氮、总磷排放总量均符合环评批复核定总量控制要求。 废气 本次验收项目已采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。 注塑废气和擦拭剂挥发废气经车间整体换气收集后，由二级活性炭处理后，尾气由排气筒（FQ-01）排放；车床加工产生的油雾废气经集气罩收集，由静电式油雾净化器处理后由排气筒（FQ-02、FQ-03）排放。未被收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放。 有组织废气验收监测结果：FQ-01排气筒中非甲烷总烃排放浓度、单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准限值。FQ-02、FQ-03排气筒中非甲烷总烃排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值。 无组织废气验收监测结果：非甲烷总烃厂界浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值。非甲烷总烃厂内浓度（污染物产生的车间门窗处）低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）表A.1中特别排放限值。 （3）噪声 本次验收项目2021年2月4日～2021年2月5日验收监测期间，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，夜间不生产。 （4）固（液）体废物 本次验收项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水排放总量符合环评批复总量控制要求，固体废物零排放。 （6）废水排放口、噪声排放口等已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。

# Text boxes

生活用水

化粪池

接管梅村水处理厂处理

625

500

500

804

新鲜用水

179

冷却水池补充用水

20

循环水量12000

冷却废水

20

损耗125

蒸发损耗159

样品制作

样品检测

模具制造

设计模具

计算机计算模拟光学要求

不合格品、边角料、切削液挥发废气

注塑废气、废塑料（破碎再利用）、边角料、切削液挥发废气

不锈钢

车加工

检验

包装入库

G1切削液油雾

S1边角料

S2废切削液

N

用于金属注塑件生产

切削液

图例：

G废气

S固废

N噪声

工程塑料PEI

工程塑料PC

注塑

干燥

检验

图例：

G废气

S固废

N噪声

水蒸气

车床件

产品清洁

包装入库

产品（水口成品）G2注塑废气

不合格品

破碎

废水口

G3酒精挥发废气

S4废棉签和无尘布

N

S5废包装材料

N

清洗剂

无尘棉签、无尘布

无尘布

标签纸、纸箱、吸塑盒

无尘布

520

WS-001排口

★S1

化粪池

生活污水

市政污水管网

★：废水监测点

图6.1  公司排水走向及监测点位图

注塑、清洁

注塑成型

二级活性炭

通过1根15米高排气筒（FQ-01）排放

车加工

注塑成型

通过2根15米高排气筒（FQ-02、FQ-03）排放

静电式油雾净化器

◎：废气监测点

图6.2 有组织废气走向及监测点位图