目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	80

七、建设项目污染物排放量汇总表	82

附图：

- 建设项目地理位置图；

- 建设项目周围500米环境示意图；

- 无锡市新吴区硕放街道硕南规划图；

- 建设项目车间平面布置图；

- 建设项目雨污水管网图；

- 江苏省生态空间保护区域分布图

- 无锡市环境管控单元图

附件：

- 江苏省投资项目备案证；

- 登记信息单；

- 企业营业执照；

- 现场勘察表；

- 租房合同；

- 环保管理协议

- 原项目环评及验收批文；

- 排污许可登记回执；

- 危废处置承诺书；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 《委托书》，无锡新吴蓝天科技有限公司；

- 环评项目技术服务合同书；

- 《声明》，无锡新吴蓝天科技有限公司；

- 《承诺书》，无锡市科泓环境工程技术有限责任公司；

- 清洗剂MSDS及检测报告

- 全文公示截图；

- 现场勘查照片；

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汽车塑料零配件搬迁技改、新增海绵零配件生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2305-320214-89-02-169740 |
| 建设单位联系人 | 华春燕 | 联系方式 | 15961826380 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）无锡市新吴县（区）硕放街道乡（街道）孙安路25号 |
| 地理坐标 | （北纬 31 度 27 分 27.93 秒，东经 120 度 27分 3.58秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六 橡胶和塑料制品业 53 塑料制品业 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新吴区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 锡新行审投备〔2023〕789号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比 （%） | 0.6 | 施工工期 | 2023年10月至2023年12月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 8000 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置情况判断表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 判断结果 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目有相关有毒有害废气污染物：二氯甲烷；且500米范围内有环境空气保护目标 需设置专项评价 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目不涉及生产废水排放，间接冷却水经冷却后循环使用，不外排 无需专项评价 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目不涉及危险物质 无需专项评价 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水 无需专项评价 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 无需专项评价 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、 文化区和农村地区中人群较集中的区域。③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境 风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 由上表可知，本项目需设置大气专项评价。 |
| 规 划 情 况 | 规划名称：《关于报批无锡新区空港产业园区控制性详细规划硕放二——硕南管理单元动态更新的请示》 审批机关：无锡市人民政府 审批文件：《市政府关于无锡新区空港产业园区控制性详细规划硕放二——硕南管理单元动态更新的批复》 审批文号：锡政复[2020]65号 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030年）环境影响报告书 审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称：《省生态环境厅关于江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030年）环境影响报告书的审查意见》 审批文号：苏环审[2022]58号 |
| 规 划 及 规 划 环 境 影 响 评 价 符 合 性 分 析 | 土地利用规划相符性分析 本项目位于无锡市新吴区硕放街道孙安路25号，根据市政府关于无锡新区空港产业园区控制性详细规划硕放二——硕南管理单元动态更新的批复（锡政复[2020]65号），及更新后土地利用规划图，建设项目所在地属于工业用地，与本项目性质相符，选址可行。且本项目具备污染集中控制条件。 本项目地理位置详见附图1，用地规划详见附图3。 无锡空港经济开发区产业定位相符性分析 产业定位：传统产业升级和新兴产业培育“双向并举”，以机场配套产业为基础、先进制造业为主体、现代服务业为重点。产业以第二第三产业为主，第二产业重点发展先进制造业和高新技术产业，包括计算机、通信和其他电子设备制造业，通用设备制造业、专用设备制造业等，第三产业重点发展现代物流业产业、临空商务商贸产业等。同时推动总部经济、电子商务等相关产业的联动发展。本项目主要从事塑料制品制造，广泛应用于新能源汽车设备，符合空港经济开发区产业定位。 规划环评审查意见落实情况 《江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》于2022年9月8日通过江苏省生态环境厅的审查，具体审查意见见附件《省生态环境厅关于江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2022]58号）。 建设项目与江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书的审核意见对照情况见表1-1。 与江苏无锡空港经济开发区开发建设规划 （2020-2030）环境影响报告书的审查意见对照表 序 号 审查意见 本项目 相符性 分析 深入践行习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持绿色发展、协调发展，加强《规划》引导。突出生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接。 本项目行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于硕放工业园区的禁止和限制类项目，符合无锡空港经济开发区的产业定位；本项目采用国内先进水平的生产设备和技术，各项能耗与污染物排放控制指标及污染治理措施均能够达到清洁生产国内先进水平，符合绿色发展、协调发展的理念。 相符 严格空间管控，优化空间布局，落实望虞河清水通道维护区生态空间管控要求，以及《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。加快推进香楠村、安桥村、硕放村等地居民拆迁安置，优化空间布局。加快开发区产业转型升级和结构优化，现有不符合用地规划且与生态保护要求相冲突的污染企业应逐步升级改造、搬迁、淘汰。做好重污染企业存续期间环境管控和风险防控，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。 本项目位于太湖一级保护区，无含磷生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管硕放水处理厂，间接冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。本项目距太湖4.8千米、距望虞河900米，符合望虞河清水通道维护区生态空间管控要求，以及《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。本项目位于工业园区，符合用地规划。 相符 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域生态环境分区管控相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。落实生态境准入清单中的污染物排放管控要求，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为区域环境质量持续改善作出积极贡献。 本项目产生的非甲烷总烃在新吴区平衡，水污染物在硕放水处理厂内平衡。 相符 加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单，执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物排放、废物回收利用等应达到同行业先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核。推进开发区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。 本项目严格落实生态环境准入清单。 本项目注塑成型产生的非甲烷总烃经配套管路收集，经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒FQ-01有组织排放； 本项目模具机械加工产生的非甲烷总烃经配套吸风罩收集，经油雾分离器处理后，通过15米高排气筒FQ-02排放； 本项目生活污水经化粪池预处理后接管至硕放水处理厂集中处理；本项目间接冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。 本项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用均达到先进水平，污染物达标排放，危险废物均委托有资质单位处置。 相符 完善环境基础设施。强化污水管网建设，确保开发区废水全收集、全处理。推进区内生产废水和生活污水分类收集处理，完善企业废水预处理措施，对工业废水接入硕放污水处理厂的企业应开展排查评估并按要求整改。推进区内入河排污口排查整治，建立名录，强化日常监管。完善供热管网建设，全面实施集中供热。加强开发区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。 本项目雨污分流，无含氮磷废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管至硕放水处理厂集中处理，间接冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 相符 健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的跟踪监测。严格落实开发区环境质量监测要求，布设空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在开发区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业规范安装在线监测设备，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，指导企业做好委托监测工作。 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料、危险废液等物质泄漏事故且泄漏液可能进入外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测。 相符 健全开发区环境风险防控体系。建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。完成开发区三级环境防控体系建设，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，组织对开发区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，指导区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。 本项目建成后，将建立环境应急管理制度，提升环境应急能力，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。并制定环境应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。 相符 由上表可知，本项目建设与江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 产业政策相符性分析 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，所用生产设备、原辅材料及产品均不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年版）》（2021年修订版）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省产业结构调整限制淘汰和禁止目录（2018年本）》中的限制类、淘汰和禁止类；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发〔2013〕54号）中的限制类和淘汰类；也不属于《无锡新区转型发展投资指导目录》（锡新管经发（2013）56号）中鼓励类以及《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中禁止投资项目，为允许类。 且本项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险产品名录”，亦不属于高耗能行业；符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关要求。 综上，本项目属符合国家和地方的产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性分析 本项目位于无锡市新吴区硕放街道孙安路25号，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目不涉及国家和省级的生态保护红线区域，与本项目最近的生态红线保护目标详见下表。 重要生态功能区一览表 环境 要素 生态红线 名称 方位 距离 （m） 区域范围 生态红线 管控区类别 生 态 环 境 贡湖锡东饮用水水源保护区 西南 一级保护区7300 二级保护区 4800 一级保护区：以取水口为中心，半径500米以内的区域范围；二级保护区：一级保护区外，外延2500米范围的水域和东至望虞河、西至许仙港、沿湖高速公路以南的陆域。面积21.45km2。 水源水质保护 望虞河（无锡市区）清水通道维护区 南 900 望虞河水体及其两岸各100米。面积6.11km2。 水源水质保护 由上表可知，项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中的相关要求。 （2）环境质量底线相符性分析 大气质量状况：项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2022年度无锡市生态环境状况公报》的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区O3未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；无锡市已制定大气环境质量限期达标规划，按照规划实施结果，近期、远期大气环境质量状况均可以得到有效的改善。 水环境质量状况：建设项目周边主要水体为走马塘，走马塘监测断面COD、氨氮、总磷等监测值能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。 声环境质量状况：项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 本项目建设后废气废水均能达标排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限相符性分析 本项目主要从事塑料零件及其他塑料制品制造、模具制造，位于无锡市新吴区硕放街道孙安路25号，所使用的能源主要为水、电能，物耗以及能耗水平较低，不会超过资源利用上线。本项目用水水源来自市政管网，用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。 环境准入负面清单相符性分析 根据《江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》中提出相关限制条件，本项目区域环境准入清单相符性分析具体情况见下表，具体情况见表1-3。 无锡空港经济开发区生态环境准入清单相符性分析 类别 内容 相符性分析 项目准入 禁止引入《环境保护综合名录》所列“高污染、高环境风险“产品生产企业。 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于“高污染、高环境风险“产品生产企业，符合要求。 禁止引入纯电镀等污染严重项目。 本项目不属于电镀行业，符合要求。 禁止引入新增铸造产能建设项目。对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，必须严格实施等量或减量置换，且原则上应使用天然气或电等清洁能源。 本项目不属于铸造建设项目，符合要求。 空间布局约束 严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》、《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，望虞河（无锡市区）清水通道维护区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动。 项目距离望虞河900米，距离贡胡锡东饮用水水源保护区7300米，二级保护区4800米，本项目已落实《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》以及《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》。 太湖岸线周边5000米范围内、望虞河岸线内和岸线两侧1000米范围内不得设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，严格落实《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相关管理要求。 本项目位于太湖流域一级保护区，无含氮磷生产废水产生，本项目所用的原辅料、产品均不属于剧毒物质和危险化学品，本项目不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场。本项目原料仓库及危废暂存仓库等区域已做好防渗防漏措施，符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求。 区内永久基本农田区域实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。 本项目不涉及占用农田区域，符合要求 工业用地与居住用地、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。 本项目为工业用地，其范围内已有足够的绿化带，符合要求。 污染物排放管控 所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置，物料储存、输送等环节在保障安全生产的前提下，应采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。 本项目注塑成型产生的非甲烷总烃经设备配套管路收集后，通过二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ-01达标排放；本项目模具机械加工产生的非甲烷总烃经设备配套管路收集，经油雾净化器处理后通过15米高排气筒FQ-02达标排放。物料储存、输送等环节均采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。 环境风险防控 开发区应定期编制环境风险评估报告和应急预案；对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存的企业，必须编制环境风险评估报告并备案，严格按要求完善环境风险防范措施，定期开展演练。 本项目不涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存，项目建设完成后将编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按要求完善环境风险防范措施，定期开展演练。 企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 本项目不涉及。 资源开发利用要求 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其他高物质燃料 本项目不涉及使用煤炭及其制品和石油焦等。 本项目位于无锡市新吴区硕放街道孙安路25号，属于江苏无锡空港经济开发区，根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》属于重点管控单元，与该区域的生态环境准入负面清单相符性分析如下： 与无锡市“三线一单”生态环境准入负面清单的相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 空间布局约束 （1） （1）限制引进排放含重金属废水和废气排放量大的建设项目。 （2）禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （3）严格控制含重金属污染物排放项目的入园。 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染类项目，不涉及电镀工序，无含重金属废水和废气产生，符合要求。 2 污染物排放管控 （1） （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。 本项目污染物排放总量已落实，符合要求 3 环境风险防控 （1） （1）加强对各入区企业的管理，要求企业对各种生产装置，尤其是物料贮罐、循环输送泵等采取相应防护措施，预防火灾等生产事故发生。同时，要求入区企业提高操作、管理人员的技术、管理水平，严格执行有关操作规程和管理制度，预防人为因素酿成安全和环境污染事故，减少事故发生频率及危害。 （2）镇区与工业园区之间、望虞河沿岸须设置100米以上的空间防护缓冲带，园区与镇区、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。区内现有居民点应当按照计划实施搬迁，已批准入区企业卫生防护距离内的居民必须立即搬迁。 本项目不涉及危险化学品使用，园区已建立健全环境风险管控体系，本项目位于工业园区，危废储存量小，不构成重大危险源，危废暂存区危险固废分类收集贮存，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设置警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。拟建立突发环境事件应急管理制度，制定应急预案并定期安排应急演练，雨水口已安装切断阀，可以防止事故废水经雨水管网流至外环境。本项目距望虞河900m，符合要求。 4 资源开发效率要求 （1） （1）单位工业增加值综合能耗0.2吨标煤/万元。单位工业用地工业增加值15亿元/km2。 （2）单位工业增加值新鲜水耗3m3/万元。 （3）工业用水重复利用率85%。 （4）工业固体废物综合利用率95%。 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。 2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 本项目不涉及“Ⅱ类”燃料的销售使用，本项目不新增用地，本项目用水量7296.2t/a，年产值约15000万元，工业增加值综合能耗0.00124吨标煤/万元。因此符合江苏省省域生态环境管控要求。 综上可知，本项目符合区域生态环境准入清单的要求。 3、太湖水污染防治条例有关规定相符性 （1）太湖流域保护区等级确定 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021修正）》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），“太湖流域除一二级保护区以外的区域为三级保护区”。 本项目位于无锡市新吴区硕放街道孙安路25号，根据苏政办发[2012]221号，通过对现场核查，本项目所在地属于太湖流域一级保护区范围。 （2）相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十四条规定：除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为： 新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； 在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业； 新建、扩建畜禽养殖场； 新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目； 设置水上餐饮经营设施； 法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。 除城镇污水集中处理设施依法设置的排污口外，一级保护区已经设置的排污口应当限期关闭。 第四十五条太湖流域二级保护区禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模； （四）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）第四章第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目位于太湖流域一级保护区范围内，主要从事塑料零件及其他塑料制品制造、模具制造，不涉及太湖流域一级保护区禁止的行业和行为。本项目无含氮磷的生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，间接冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排；固废分类妥善处置，实现“零”排放。因此，建设项目的建设满足上述《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的要求。 4、与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析 本项目与挥发性有机物治理相关环保政策相符性 序号 政策法规 内容 相符性分析 与《关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大环办〔2021〕2号）的相符性分析 各地可根据本地产业特色，将其他行业企业涉VOCs工序纳入清洁原料替代清单。其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。 若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。使用的涂料、清洗剂、胶粘剂、油墨中VOCs含量的限值应符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的限值要求。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，本项目不使用涂料、胶黏剂、油墨等物质。 本项目使用的清洗剂VOC含量为18g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1清洗剂VOC含量限值要求中水基清洗剂VOC含量低于50g/L的限值要求，属于低VOCs原辅料。 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） （1）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 （2）重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放；（3）鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，本项目使用的水基型清洗剂VOC含量为18g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1清洗剂VOC含量低于50g/L的限值要求，属于低VOCs原辅料。 本项目注塑成型产生的非甲烷总烃经设备配套管路收集，二级活性炭吸附装置处理后（收集效率为90%，处理效率90%），尾气通过15米高排气筒FQ-01达标排放。 本项目模具机械加工产生的非甲烷总烃经设备配套管路收集，油雾净化器处理后（收集效率为90%，处理效率为90%），尾气通过15米高排气筒FQ-02排放。 采用的处理技术符合《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中附录A中表A2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术，经处理后，本项目排放的废气能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。 关于印发《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（锡大气办〔2021〕11号） （五）其他企业。其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，本项目使用的水基型清洗剂VOC含量为18g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1清洗剂VOC含量含量低于50g/L的限值要求，属于低VOCs原辅料。 由上表可知：本项目建设与挥发性有机污染防治相关文件的相关要求均相符。 与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》相符性分析 “源头管控行动”工作意见相符性分析 类别 内容 相符性分析 相符性 生产工艺、装备、原料、环境四替代 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施 本项目不使用胶黏剂、涂料、油墨等物质。本项目使用的清洗剂为低VOCs原辅料，模具机械加工、清洗、注塑成型采用先进设备，并配套可行的废气收集和处理措施。 相符 从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。 本项目位于无锡市新吴区硕放街道孙安路25号（无锡华鸿重工机械有限公司标准厂房两层共8000平方米），从设备选项和布局上已重复考虑环境保护要求，本项目模具机械加工产生的非甲烷总烃经集气罩收集，经油雾净化器处理后，经15米高排气筒FQ-02排放；注塑成型产生的非甲烷总烃经设备配套管路收集，经二级活性炭吸附装置处理后，通过FQ-01排放，从源头控制无组织排放。厂区雨污分流，雨水接管口安装应急切断阀，车间内设置了必要的风险防范设施和应急物资等。 相符 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。 本项目不涉及涂装等工序，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。 相符 生产过程中中水回用、物料回收 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。 本项目无含氮、磷生产废水产生。间接冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。 相符 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、 氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。 相符 冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。 相符 强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用 本项目注塑成型产生的非甲烷总烃经设备配套风管收集，采用二级活性炭吸附装置进行处理；本项目模具机械加工产生的非甲烷总烃经配套风管收集。采用油雾净化器进行处理。 相符 强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。 本项目一般固废尽量回收利用，危险废物均委托有资质的单位处置。 相符 治污设施提高标准、提高效率 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。 本项目模具机械加工产生的非甲烷总烃经集气罩收集，经油雾净化器处理后通过15米高排气筒FQ-02排放，收集效率90%，处理效率90%；注塑成型产生的非甲烷总烃经设备配套风管收集，经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒FQ-01排放，收集效率90%，处理效率90%。参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），属于可行技术。 相符 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励釆用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线；确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须釆用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。 本项目注塑成型产生的非甲烷总烃经设备配套风管收集，收集效率不低于90%，经二级活性炭吸附装置处理后达标排放，处理效率不低于90%；本项目模具机械加工产生的非甲烷总烃经设备配套风管收集，收集效率不低于90%，经油雾净化器处理后达标排放，处理效率不低于90%。本项目不涉及锅炉、工业炉窑。 相符 |

# 建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 项目概况 无锡新吴蓝天科技有限公司于2016年4月29日成立，原位于无锡市新吴区硕放街道香楠路158号，主要从事塑料零配件生产、塑料原料及制品制品的销售、改性塑料的技术转让及技术服务。《无锡新吴蓝天科技有限公司年产工程塑料配件2.3亿件项目环境影响报告表》于2021年11月19日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许[2021]7142号）；《无锡新吴蓝天科技有限公司年产工程塑料配件2.3亿件项目（第一阶段：年产工程塑料配件1.84亿件）》于2022年11月8日通过竣工环境保护“三同时”验收。 现由于企业自身发展需求，新增投资5000万元，搬迁至无锡市新吴区硕放街道孙安路25号，租用无锡华鸿重工机械有限公司标准厂房8000平方米进行生产，并新增中央供料系统、水电气系统，电动注塑机18台，膜内自动化监控设备40台，产品自动化全检机40台等设备，进行汽车用注塑零配件的生产；同时，新增海绵零配件生产项目。项目产品及设计生产规模为：年产塑料零配件20亿件、海绵零配件1亿件。 该项目已于2023年6月取得无锡市新吴区行政审批局的立项备案意见，项目代码为：2305-320214-89-02-169740。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，建设项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十六 橡胶和塑料制品业”中的“53 塑料制品业”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环评报告表。因此，建设单位委托环评单位编制该项目的环境影响报告表。环评单位以相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请公司按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 项目名称：汽车塑料零配件搬迁技改、新增海绵零配件生产项目； 行业类别：C2929塑料零件及其他塑料制品制造； 项目性质：新建（迁建）； 建设地点：无锡市新吴区硕放街道孙安路25号； 投资总额：5000万元，其中环保投资30万元； 劳动定员：100人； 工作制度：本项目年运营天数300天，汽车塑料零配件、海绵零配件生产线8小时两班制。 本项目不新增食堂、浴室，用餐由员工自行解决。 工程内容 本项目产品及产能详见下表2-1，工程内容详见下表2-2。 产品及产能情况表 生产单元 产品名称 及规格 单位 设计生产能力 年运行时数（h） 搬迁前 搬迁后 变化量 生产车间 汽车塑料零配件 亿件/年 2.3 20 +17.7 4800 海绵零配件 亿件/年 0 1 +1 4800 本项目工程内容及规模情况表 类别 建设名称 设计能力 备注 搬迁前 搬迁后 变化量 贮运工程 仓库 300m2 1000m2 +700m2 堆放原辅材料、 半成品和成品 运输 / / / 汽车 公用工程 给水(自来水) 5400t/a 7296.2t/a +1896.2t/a 由自来水公司统一管网供给 排水 生活污水 918t/a 1275t/a +357t/a 雨污分流，生活污水经化粪池预处理后接管硕放水处理厂处理 冷却废水 720t/a 0t/a -720t/a 本项目冷却水经冷却循环系统冷却后循环回用，不外排 供热 / / / / 供汽 / / / / 供电 50000度/年 85000度/年 +35000度/年 由工业配套区电网统一供电 供气 / / / / 绿化 / / / / 环保工程 废气处理 二级活性炭吸附装置，风量6000m3/h FQ-01 二级活性炭吸附装置，风量6000m3/h FQ-01 淘汰原有。新增一套 处理注塑成型有机废气 / 油雾净化器，风量3000m3/h FQ-02 新增一套 处理模具机加工产生的油雾废气 废水处理 5.46m3/d 15m3/d +9.54m3/d 经化粪池处理后接管硕放水处理厂处理 固废堆场 一般废物 10m2 50m2 +40m2 一般固废堆放场 危险废物 10m2 25m2 +15m2 危险废物堆放场 噪声处理 / / / 隔声罩、厂房隔声 原辅料及设备清单 本项目原辅材料详见下表2-3，化学品理化性质见下表2-4，设备清单详见下表2-5。 本项目原辅材料使用情况一览表 序 号 名称 组分 及含量 单位 年耗量 来源 及运输 搬迁前 搬迁后 变化量 PA粒子 聚酰胺 吨/年 560 20 -540 外购、汽运 PP粒子 聚丙烯塑料粒子 吨/年 120 2280 +2160 外购、汽运 PC粒子 聚碳酸酯 吨/年 30 10 -20 外购、汽运 PE粒子 聚乙烯 吨/年 7 2 -5 外购、汽运 ABS粒子 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 吨/年 1 0 -1 外购、汽运 PS粒子 聚苯乙烯 吨/年 1 0 -1 外购、汽运 POM粒子 / 吨/年 1 0 -1 外购、汽运 钢材 钢 吨/年 0 15** +15** 外购、汽运 超声波清洗剂* 非离子表面活性剂、乳化剂、无机碱、渗透剂、水等经科技配比精制而成 吨/年 0 0.06 +0.06 外购、汽运 切削液 聚乙二醇50%、脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚30%、水20% 吨/年 0 2 +2 外购、汽运 机油 矿物油 吨/年 0 5 +5 外购、汽运 海绵 / 吨/年 0 23 +23 外购、汽运 PET膜 PET膜 吨/年 0 4.5 +4.5 外购、汽运 金属装配件 铜、铝 亿件/年 0 3.65 +3.65 外购、汽运 塑料装配件 / 亿件/年 0 1 +1 外购、汽运 电火花油 矿物油 吨/年 0 2 +2 外购、汽运 线切割液 聚乙二醇50%、脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚30%、水20% 吨/年 0 3 +3 外购、汽运 注：*由清洗剂检测报告（编号：CANEC2202125701）可知，VOC含量为18g/L，故满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1清洗剂VOC含量限值要求中水基清洗剂VOC含量低于50g/L的限值要求，属于低VOCs原辅料。 **钢材用于注塑模具的加工制造，消耗量为投运第一年的预估消耗量，后续根据产品花纹等的更新换代和废旧模具的淘汰，也会用到适量钢材，但不会超过15吨/年。 主要原辅材料理化性质、毒性毒理 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性 PA粒子 聚酰胺俗称尼龙，密度1.15g/cm3，是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，热分解温度310~380℃。具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性。 可燃 无毒 PP粒子 聚丙烯别名PP，外观为白色细颗粒状，堆积比重0.4-0.5，密度0.90-0.91g/cm3，具有良好的耐热性、绝缘性和高频性及较高的表面硬度。化学性质比较稳定，能耐80℃以下的酸、碱溶液及多种有机溶剂。聚丙烯熔点为160-175℃，分解温度为350℃，熔融段温度在240℃左右。 / 无毒 PC粒子 聚碳酸酯，分子式为（C15H16O2·CH2O3）X 是一种 无定形、无嗅、无味、无毒而透明的热塑性聚合物， 是综合性能优良的热塑性工程塑料 可燃 无毒 PE粒子 聚乙烯简称PE，无味，无臭的白色颗粒，熔点为130℃，相对密度为0.946~0.976g/cm3，它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好，介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。 / 无毒 超声波清洗剂 非离子表面活性剂、乳化剂、无机碱、渗透剂、水等经科技配比精制而成 不燃 无毒 切削液 具有良好的防锈、润滑、清洗、冷却等性能。广泛用于机械行业，车、磨等金加工过程中。 可燃 无毒 机油 矿物油 可燃 无毒 本项目设备清单表 序号 名称 设备型号 单位 数量 备注 搬迁前 搬迁后 变化量 自动化供料系统 HTCP-28M-2S 套 0 1 +1 供料自动化改造 车间水电气系统（HT） 循环冷却水系统80t/h 阿珥楠80t/h 套 0 1 +1 辅助系统（水电气系统）整体化升级 压缩空气系统 阿特拉斯 G55PA8 电气、变频控制系统 / 模内自动化监控设备 TZ-500-1 台 0 40 +40 新增设备 产品自动化全检机 精质 台 0 40 +40 检测设备 投影仪 投影仪 台 0 2 +2 三次元 三次元 台 0 1 +1 模切机 飞新达F0350KB10 台 0 15 +15 贴合机 飞新达T2350F510 台 0 30 +30 气冲组装机 / 台 0 15 +15 海绵组装机 华宝利 台 0 10 +10 电动注塑机 900III-160-PRO 台 0 18 +18 机械手 拓斯达、友信五轴 台 0 18 +18 吸料机 拓斯达 台 0 18 +18 机边粉碎机 拓斯达 台 0 18 +18 烘料机 松井 台 20 38 +18 利旧20台新增18台 注塑机 900-4500KN 台 20 20 0 利旧设备 机械手 摇臂和直臂 台 20 20 0 吸料机 博雅 台 20 20 0 机边粉碎机 阿珥楠 台 20 20 0 集中粉碎机 阿珥楠 台 8 8 0 冷却塔 阿珥楠60t/a 台 1 0 -1 淘汰 空压机 阿特拉斯 台 1 0 -1 CNC加工中心 牧野 台 0 2 +2 新增模具维修设备 精雕机 北京精雕 台 0 1 +1 放电机 沙迪克 台 0 2 +2 线切割 沙迪克 台 0 1 +1 穿孔机 裕泽 台 0 1 +1 磨床 昆山亿力华 台 0 1 +1 铣床 丰堡 台 0 2 +2 项目位置、周围环境、厂区平面布置 本项目位于无锡市新吴区硕放街道孙安路25号，东面为无锡中顺生物技术有限公司；南面为无锡沈辉科技有限公司；西面为无锡华中科技有限公司、无锡市优耐特石化装备有限公司等工业企业、北面为里河路、隔路为无锡市源通金属加工厂、无锡市永润塑料胶粘制品有限公司等。周围环境详见附图2。 本项目租用现有厂房，厂房内划分为测量区、原材料仓库、危废仓库、模具维修加工车间、注塑车间、供料房、成品仓库、办公区等不同的功能区域，车间平面布置详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程及产污环节分析 工艺流程简述 （1）汽车塑料零配件生产工艺流程 汽车塑料零配件生产工艺流程图 工艺说明： 本项目对供料系统进行技术改造，由原来的人工供料过渡到中央集中供料，大大提高了工作效率。 中央供料：中央供料系统根据产品设计需要，经员工操作控制面板将各塑料粒子进行配比，后供应给各台注塑机配套的烘干机内，大大提高了工作效率。由于此设备工作期间全密闭，且塑料粒子粒径较大（米粒大小），故供料过程中无粉尘产生，此过程还会产生设备噪声N。 烘干：根据设计需要，经中央供料系统与经粉碎后的后道废浇口料、修边废边角料、次品经配套吸料机吸入烘干机内进行干燥处理，去除原材料中的水分，烘干采用电加热，加热温度70℃左右，加热时间约1小时，经干燥除湿后再经吸料机吸入注塑机的料筒内。由于塑料粒子粒径较大（米粒大小），且烘干设备密闭，故烘干过程不产生粉尘。烘料过程产生少量水蒸气，对环境无害，可不做评价。 模具制造/维修：模具制造工艺包括模具的生产和维修。模具制造工序包括：精加工、线切割、磨加工、放电、穿孔、清洗。 精加工和磨加工需使用到切削液进行冷却润滑，切削液与水配比为1:10，产生的废液经设备下部收集托盘收集后循环使用，定期清理托盘内废切削液； 线切割使用线切割液作为冷却介质，线切割液需与水1:5配比，线切割液循环使用定期更换； 放电、穿孔需使用电火花油，放电、穿孔是利用浸在电火花油中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除到点材料的特种加工方法。进行放电、穿孔加工时，工具电极和工件分别接脉冲电源的两极，并浸入工作液（电火花油）中。通过间隙自动控制系统控制工具电极向工件进给，当两电极间的间隙达到一定距离时，两电极上施加的脉冲电压将工作液击穿，形成电通道。由于通道截面积极小，放电时间极短，致使能量集中，放电区域产生的瞬间高温足以使得工件表面局部微量的金属材料立刻熔化、气化，并飞溅至工作液中，迅速冷凝，形成固体的金属微粒，被工作液带走。此时在工件表面上便留下一个微小的凹坑痕迹，放电短暂停歇，两电极间工作液恢复绝缘状态。紧接着，下一个脉冲电压又在两电极相对接近的另一点处击穿，产生火花放电。电火花油仅损耗后添加，不进行更换； 经上述工序后的工件上带有油污，故模具在使用前必须进行清洗，将模具放入超声波清洗机内，加入适量的水和清洗剂（清洗剂与水配比为1:20），超声波清洗机设有两个清洗槽，超声波清洗机的主要构成是由三个部分组成：超声波发生器、换能器、辅助系统。超声波清洗机是由超声波发生器发出高频震荡信号，通过换能器转化成高频机械设备震荡而散播到介质，超声波在清洗液中疏密有致的往前扩散，且超声波具有穿透性，因此对模具的细微结构有很好的清洗效果。 以上工序产生机加工废液S1、含油废金属S2、清洗废液S3、油雾废气G1、清洗废气G2和噪声N。 注塑成型：利用电加热将上述料筒内塑料粒子加热至熔融状态，加热温度约为200℃左右。机器合模前注射座前移，使喷嘴贴紧模具的浇口道，螺杆向前推进，以较高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低的闭合模具内，过程中使用冷却水隔套冷却模具，加速模具内塑料熔料冷却，冷却完毕后，模具自动打开，塑料件脱落。注塑成型过程中模具处于密闭状态，仅在开模时产生少量的注塑废气（G3）和噪声（N）产生。设备冷却水经循环冷却水系统冷却后循环回用，冷却水系统不添加阻垢剂等添加剂，冷却塔为密闭冷却塔内置过滤网，定期更换过滤网，故冷却循环系统产生废过滤网S4。 每台注塑机配套一个机械手和一台机边粉碎机，开模后产品自动脱落掉入注塑机下方的产品框内，废浇口料由机械手取出放入设备旁的粉碎机的投料斗内，自动落入粉碎腔。当粉碎腔体内废料达到一定量时开启粉碎，粉碎后的料粒如米粒大小，用管道送入注塑机配套的料粒烘干机内。粉碎机粉碎的料粒粒径较大，且粉碎机密闭使用，因此本工序无颗粒物产生。该过程产生噪声（N）。 修边：对注塑成型后的塑料件进行人工修边，此过程产生废边角料经集中粉碎机粉碎后回用于生产，本项目粉碎机密闭使用且粉碎粒径大，基本无粉尘产生。该工序有噪声（N）产生。 检验：修边后的塑料件需要检验，由于产品的不同，客户需求的不同，检验过程中需要使用到检测设备（投影仪和三次元）。该工序产生的次品经集中粉碎机粉碎后回用于生产，本项目粉碎机密闭使用且粉碎粒径大，基本无粉尘产生。 组装：检验合格后的塑料配件其中部分与金属装配件进行组装，利用气冲组装机进行全自动组装。组装完成后即为成品。该工序有噪声（N）产生。 （2）海绵零配件生产工艺流程 海绵零配件生产工艺流程图 工艺说明： 贴合：将海绵人工放入贴合机，PET膜经贴合机滚轮自动放膜，与海绵经压辊作用，并利用PET膜的静电吸附效果，将PET膜与海绵贴合，PET膜作为下一步模切作业的隔离层。该工序作业温度为常温，无废气产生。此过程产生设备噪声（N）。 模切：根据客户及设计需求，经贴合后的物料在模切机作用下，将海绵切成所需形状，经滚轮作用进行排废，模切好的海绵从PET膜上分离开进入周转筐内，废海绵边角料和PET膜经滚轮后分离开，分别进入废料周转箱内，此过程产生设备噪声（N），废海绵（S4），废PET膜（S5）。 组装：将外购的塑料装配件和模切好的海绵分别放入海绵组装机的两个转盘上，经转盘循环理料、送料，塑料零配件送料至转盘安装台的夹具中，机械臂夹取海绵，气冲组装至塑料装配件上，所有工位同时工作，整个生产线全自动化。此过程产生设备噪声（N）。组装完成后即为成品。 产污环节 本项目污染物种类及产生环节一览表 污染物 种类 污染源 编号 污染 工序 污染物 处理方式 及排放去向 废气 G3 注塑成型 非甲烷总烃 二级活性炭吸附装置处理后15米高排气筒FQ-01排放 G1 模具机加工 非甲烷总烃 油雾净化器处理后15米高排气筒FQ-02排放 G2 模具清洗 非甲烷总烃 无组织排放，产生量极小，对环境影响可忽略不计 废水 W1 员工生活 COD、SS、氨氮、总氮、总磷 经化粪池预处理后接管硕放水处理厂 固废 S4 冷却循环系统 废过滤网 物资单位回收 S5 模切 废海绵 S6 模切 废PET膜 S11 原辅料使用 废包装材料 S12 员工生活 生活垃圾 环卫部门统一清运 S1 模具机加工 机加工废液 委托有资质单位处理处置 S2 模具机加工 含油废金属 S3 清洗 清洗废液 S7 设备维护 废机油 S8 原辅料使用 废包装容器 S9 设备维护 废油抹布 S10 废气处理设施 废活性炭 S11 废气处理设施 废油 噪声 N 生产机辅助设备、废气处理设施 设备工作噪声 优化选型，合理布局，车间隔声，距离衰减后厂界达标 水平衡分析 本项目新增用水主要为：员工生活用水、切削液配置用水、清洗用水和冷却塔用水。 （1）生活用水：本项目生活用水量计算根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)中相关数据：工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为30～50L/人·班，本报告表结合无锡新吴区当地经济发展水平，本项目不设食堂，故本项目用水采用50L/人·班计。本项目员工100人，全年工作300天，生活用水量为1500t/a，损耗量以15%计，则生活污水量为1275t/a。 （2）切削液配置用水：本项目使用的切削液用量约为2t/a，与水1:10配比，则配置用水量为20t/a。切削液循环使用，定期更换。挥发损耗按25%计，产生废切削液16.5t/a，委托有资质单位处置。 （3）线切割液配置用水：本项目使用的线切割液用量约为3t/a，与水1:5配比，则配置用水量为15t。线切割液循环使用，定期更换。挥发损耗按25%计，产生废线切割液13.5t/a，委托有资质单位处置。 （4）清洗用水：本项目超声波清洗机设有两个清洗水槽，水槽总容积约为0.6m3，槽内清洗液总量约为0.42t。清洗剂和水的比例为1:20，清洗剂使用量为0.06t/a，则添加水量为1.2t/a，损耗按10%计，每四个月更换一次，一年更换三次，因此产生清洗废液约1.134t/a。委托有资质单位处置。 （5）冷却塔用水：本项目配备一套密闭式循环冷却水系统，其主要构成部分包括进水管、出水管、风机、水泵等。水通过进水管进入循环冷却水系统内部，内部构造将水分散成水膜，与空气进行接触。同时，风机会将进来的空气带入塔内，使其和水进行充分的接触。水在与空气接触过程中，水中的热量会传递到空气中，使水的温度下降，从而实现了热交换。冷却塔循环水量为80t/a，用于注塑成型过程中隔套冷却，年工作时间为4800h，则本项目冷却循环水量约为384000t/a。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）：冷水池补充水量一般按冷却水循环水量的1%～2%确定，本项目按照1.5%的补水计，则循环冷却水系统补水量为5760t/a，损耗量为5760t/a，本项目冷却水循环使用，不外排，定期更换循环系统中过滤网。 本项目水量平衡见图2-4： 本项目水量平衡图（单位t/a） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 原项目概况 无锡新吴蓝天科技有限公司原位于无锡市新吴区硕放香楠路158号（南盛机械有限公司内），主要从事塑料零配件的生产制造。现有项目主要产品方案和生产规模：年产工程塑料配件2.3亿件。 建设单位历年环保手续办理情况详见表2-7 历年环保手续办理情况一览表 序 号 环评情况 “三同时”验收 项目名称 批准时间 批准机构 验收内容 验收通 过时间 验收机构 1 年产工程塑料配件2.3亿件项目 2021.11.19 无锡市行政审批局 年产工程塑料配件2.3亿件项目 （第一阶段：年产工程塑料配件1.84亿件） 2022.11.8 自主验收 类型 登记编号 2 固定污染源排污登记表 91320214MA1MK6X208001W 现有项目情况介绍 （1）现有项目工艺介绍 现有项目塑料零配件生产工艺流程图 现有项目水平衡图 现有项目水量平衡图（单位t/a） （3）现有项目污染物产生及排放情况 ①废气 根据《无锡新吴蓝天科技有限公司年产工程塑料配件2.3亿件项目》环境影响报告表，现有项目废气治理措施情况见表2-8，现有项目废气污染物产生及排放情况见表2-9。 现有项目废气污染治理措施情况一览表 序号 污染源 污染物名称 排放方式 排气筒高度 治理措施 1 注塑成型 非甲烷总烃、酚类、氯苯类 间断有组织 15米（FQ01） 二级活性炭吸附装置 2 注塑成型 非甲烷总烃、酚类、氯苯类 间断无组织 无组织 未被捕集的经车间通风后无组织排放 现有项目环评废气排放情况一览表 污染源 污染物 名称 产生量 (t/a) 产生浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 排气筒 注塑成型 非甲烷总烃 0.2268 23.625 0.0227 2.3625 0.0095 15米高FQ01 其中 酚类 0.0029 0.3 0.0003 0.03 0.0001 氯苯类 0.0067 0.6938 0.0007 0.0694 0.0003 无组织 排放量（t/a） 排放量（t/a） 卫生防护距离 注塑成型 非甲烷总烃 0.0252 0.0252 生产车间周边设置100米卫生防护距离 其中 酚类 0.0003 0.0003 氯苯类 0.0007 0.0007 根据《年产工程塑料配件2.3亿件项目（第一阶段：年产工程塑料配件1.84亿件）》“三同时”验收报告，现有项目废气污染物实际排放情况见表2-10和表2-11： 现有项目废气污染物有组织实际排放情况一览表 污染源 污染物名称 验收监测 排气筒 排放量(t/a) 排放浓度(mg/m3) 平均排放速率(kg/h) 注塑成型 非甲烷总烃 0.0203 1.05 0.00423 15米高FQ01 其中 酚类 ND ND ND 氯苯类 ND ND ND 现有项目废气污染物无组织实际排放情况一览表 污染物名称 监测位置 周界外最大浓度（mg/m3） 平均排放速率（kg/h） 排放量 （t/a） 无组织 非甲烷总烃 厂界 0.97 / / 酚类 ND / 氯苯类 ND 污染物名称 监测位置 最大浓度（mg/m3） 厂内无组织 非甲烷总烃 门窗 0.76 根据环评结论和验收监测结果，现有项目注塑成型产生的非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中的大气污染物排放限值以及江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值；酚类和氯苯类达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的大气污染物排放限值和江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。现有项目单位产品非甲烷总烃排放量达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中所有合成树脂排放限值要求：单位产品非甲烷总烃≤0.3kg/t产品。 ②废水 根据《年产工程塑料配件2.3亿件项目》环评报告和一阶段“三同时”验收报告现有项目废水排放情况见下表： 现有项目废水排放情况一览表 污染源 污染物 名称 环评 一阶段验收 达标 情况 排放量 (t/a) 排放浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 排放浓度(mg/L) 废水 废水量 1638 - 1000 / 达标 COD 0.4883 375 0.2558 255.75 SS 0.2923 200 0.1058 105.75 氨氮 0.0367 35 0.0172 17.2125 总磷 0.0046 5 0.0019 29.8125 总氮 0.0551 45 0.0298 35.5 由上表可知：现有项目废水主要是员工生活污水，经化粪池预处理，与冷却废水一并接管，接管浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级的标准后排入硕放水处理厂集中处理，尾水排入走马塘，最终汇入江南运河。废水污染物接管总量满足环评批复的总量指标。 ③噪声 根据验收监测报告，验收监测期间，噪声在通过合理布局，隔音，几何发散衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类要求。 ④固废 根据《年产工程塑料配件2.3亿件项目》环评报告和一阶段“三同时”验收报告，现有项目固废产生情况见下表： 现有项目固废处置情况 产生源 名称 固废类别 固废代码 性状 产生量 t/a 处置单位 设备维护 含油抹布 手套 HW49 900-041-49 固体 0.1 委托无锡能之汇环保科技有限公司处置 设备维护 废机油 HW08 900-217-08 液体 0.2 废气处理设施 废活性炭 HW49 900-039-49 固体 2.3041 员工生活 生活垃圾 / 99 固体 2.4 环卫部门清运 现有项目固体废弃物专用的堆放场所设置在室内，废液采用专用收集桶收集，地面防渗、防漏，原有项目固体废物均得到妥善处置。 ⑤现有项目污染物总量 原项目污染物排放量汇总 污染物名称 核定排放总量t/a 一阶段实际排放量t/a 是否达标 废气 有组织 非甲烷总烃 0.0227 0.0203 是 废水 废水量 1638 1000 是 CODCr 0.4883 0.2558 是 SS 0.2923 0.1058 是 氨氮 0.0367 0.0172 是 总磷 0.0046 0.0019 是 总氮 0.0551 0.0298 是 固废 0 0 是 现有项目存在的主要环保问题 无。 有无居民投诉、扰民等现象 无。 原有项目主要环境问题 本项目为迁建项目，原有项目所在厂房内设备均已拆除，无遗留环保问题。本项目租赁厂房概况及租赁依托情况如下： （1）租赁厂房基本情况 无锡华鸿重工机械有限公司成立于2002年10月29日，注册地位于无锡市新吴区硕放孙安路25号，法定代表人为沈继平。经营范围包括生产塑料工业专用设备、塑料制品及金属切削机床；不锈钢表面处理加工；自有房屋的出租。门窗制造；金属加工机械制造；建筑、家具用金属配件制造；金属门窗工程施工；五金产品批发；金属材料批发；金属制品批发等生产活动。 （2）依托关系 本项目租用无锡华鸿重工机械有限公司标准厂房8000平方米进行生产，购置相关生产设备，建设汽车塑料零配件搬迁技改、新增海绵零配件生产项目。 本项目依托无锡华鸿重工机械有限公司公共设施主要为： ①供电：由市政电网供给，本项目租用独栋厂房的部分区域，供电设施依托出租方无锡华鸿重工机械有限公司现有供配电系统，现有供配电系统可满足本项目用电需求。 ②供水：由自来水厂统一供给，依托无锡华鸿重工机械有限公司现有供水系统，现有供水系统可满足本项目用水需求。 ③供热、供气：本项目采用电加热，不使用天然气。 ④雨、污水管网及排口：无锡华鸿重工机械有限公司厂内已按雨污分流原则建设管网，且雨污分流管网已覆盖整个厂区。厂内设置雨水排放口、污水接管口各一个。 本项目建成运营后，雨水通过单独的雨水管网，该项目租赁的是单独厂房从事生产活动，公司将在厂房配套的化粪池出水处设置监控口（设置一个污水排放口），确保生活污水达标后，再进一步依托厂区管网排放。 无锡华鸿重工机械有限公司在雨水接管口安装切断阀，发生火灾等事故时，无锡新吴蓝天科技有限公司利用无锡华鸿重工机械有限公司厂内雨水管网及厂内雨水切断阀进行消防废水的收集。无锡新吴蓝天科技有限公司为本项目突发环境事件的环保责任主体。 除以上设施外，其余公用机辅助设施、设备均为本项目自行添置。本项目对租赁厂房的适宜性改造内容包括： 对厂房进行局部改造，分区隔断，设备安装调试等，厂房局部改造主要有：厂房内地面按照重点防渗区级别设置防渗漏措施； 建设废气处理设施等； （3）各类工程富余能力分析 本项目租赁独栋厂房的整体区域，依托使用出租方厂区现有供气管道、供水管网、排水管网，出租方在建设厂房时已经委托专业单位根据厂房面积设计了厂区雨污水管网，因此厂内供电、供气、供水、排水等公辅工程叠加租用单位仍有富余能力。 （4）本项目租用场地的历史遗留环境问题 本项目租赁无锡无锡华鸿重工机械有限公司位于无锡市新吴区硕放孙安路25号标准厂房8000m2。厂房自建成以来一直空置，在作为本项目生产车间前未使用过，因此无遗留环境问题。 6、以新带老情况 本项目为迁建项目，原有项目建设厂址处生产线拆除，原有项目已核准的污染物排放量均“以新带老”削减为“0”。 （1）搬迁过程中的环境污染防治注意事项 本项目为搬迁项目。在搬迁过程中，需注意扬尘、噪声的控制；搬迁过程中产生的一般固废等需要避免散落、遗失、泄漏，收集后由物资回收单位进行回收利用。 在拆解原项目的废气处理设施时，有残留在设施里的危险废物，需连同未处置的危废一并由无锡能之汇环保科技有限公司处置。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境 （1）大气环境质量现状 根据《2022年度无锡市生态环境状况公报》，全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为28微克/立方米、49微克/立方米和26微克/立方米，同比分别下降3.4%、9.3%和23.5%；一氧化碳（CO）年均浓度为1.1毫克/立方米，同比持平；臭氧九十百分位浓度（O3-90per）和二氧化硫（SO2）年均浓度为179微克/立方米和8微克/立方米，同比上升2.3%和14.3%。按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准进行年度评价，所辖“二市六区”臭氧浓度均未达标，其余指标均已达标。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650 平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到 35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进 PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优 化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 项目所在地区域环境质量现状补充监测 本报告所在区域环境空气中非甲烷总烃引用无锡新环化工环境监测站于2021年1月11日对力特半导体（无锡）有限公司（位于本项目东北约790m）进行的环境空气监测数据（[ 2021）环检（QZ）字第（21011107-5）号]。详见下表3-1。 环境空气现状补充监测结果一览表 监测点名称 监测 因子 评价标准mg/m3 监测浓度范围mg/m3 最大超标倍数 超标率% 达标情况 力特半导体（无锡）有限公司 非甲烷总烃 2.0 0.56~1.08 0 0 达标 由上表可知，项目所在区域的非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求。环境空气质量现状良好。 2、地表水环境 本项目废水接入硕放水处理厂处理，尾水排入走马塘，最终汇入江南运河。根据江苏省地表水（环境）功能区划（2021—2030年）苏政办（2022）82号，走马塘2030年功能区水质目标为Ⅲ类。本报告地表水环境质量现状引用无锡市新环化工环境监测站2022年6月8日~6月10日对走马塘（硕放污水处理厂排放口处上游500m）Wl、走马塘（硕放污水处理厂排放口下游1000米处）W2的检测报告（（2022）环检（ZH）字第（22060804）号），具体监测结果见表3-2： 地表水环境质量监测资料结果统计 采（送） 样日期 断面 名称 样品 编号 检测项目 单位：mg/L（pH值无量纲及注明者除外） pH COD NH3-N TP 2022.6.8 硕放水处理厂排放口上游500m W1-1 7.2 18 0.136 0.07 2022.6.9 W1-2 7.3 19 0.156 0.08 2022.6.10 W1-3 7.2 18 0.178 0.10 Ⅲ类水体标准值 6~9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 超标率％ 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 2022.6.8 硕放水处理厂排放口下游1000m W2-1 7.1 19 0.163 0.10 2022.6.9 W2-2 7.2 19 0.185 0.10 2022.6.10 W2-3 7.2 18 0.245 0.12 Ⅲ类水体标准值 6~9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 超标率％ 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 由上表可知，各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、声环境 本项目周围50米范围内没有声环境敏感目标。根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发【2018】157号文件)，项目所在地区域声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据2022年无锡市声环境质量状况》，2022年度无锡市区环境噪声值昼间≤56.2dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准要求，区域声环境质量状况良好。 生态环境 本项目不涉及。 电磁辐射 本项目不涉及。 地下水、土壤环境 （1）地下水环境 本项目位于工业区，利用现有厂房进行生产，原料暂存区域、危废暂存区域等涉及物料泄漏的区域均做好防腐防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。 （2）土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目位于工业园区内，液态物料仓库、废液仓库和涉及液态物料的生产区域均做好防腐防渗和防泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径，仅防腐防渗措施失效时泄漏事故状态下会有少量泄漏。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境 调查本项目周围500米范围内大气环境保护目标，见表3-3。 大气环境保护目标 名称 坐标（m） 保护 对象 环境 功能区 规模 相对 学校 方位 距离 （m） X Y 曹家门前 -184 -337 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类功能区 约7户/30人 南 350 昭嗣堂 -249 -392 全国重点文物保护单位（古建筑） 建筑面积约665平方米 南 405 凝禧寺 -100 -489 寺庙 约30人 东南 465 注：原点经纬度坐标为：120°27′3.58″、31°27′27.93″。 地表水环境 本项目生活污水经化粪池处理后与冷却废水一并接管硕放水处理厂进行处理，尾水排入走马塘，最终汇入江南运河，主要敏感目标见表3-4。 地表水环境敏感目标 序号 保护对象 保护要求 相对厂界 相对排口 与本项目的水利联系 距离m 经纬度坐标 高差 距离m 经纬度坐标 X Y X Y 1 江南运河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 2200 120°26′6.68″ 31°26′35.36″ 0 2200 120°26′6.68″ 31°26′35.36″ 纳污水体 2 曹家门前浜 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 407 120°26′52.34″ 31°27′14.25″ 0 407 120°26′52.34″ 31°27′14.25″ 附近河道 3 走马塘 3000 120°26′29.14″ 31°29′28.66″ 0 3000 120°26′29.14″ 31°29′28.66″ 纳污水体 4 里夹泾浜 690 120°26′37.47″ 31°27′33.35″ 0 690 120°26′37.47″ 31°27′33.35″ 附近河道 声环境 经调查本项目周围50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境 本项目所在区域不存在地下水资源的开采利用情况，经调查本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 环境空气质量标准 环境要素 环境敏感名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 地下水环境 / / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 声环境 / / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区 土壤环境 / / / / 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 生态 贡湖锡东饮用水水源保护区 一级保护区 西南 7300 国家级生态保护红线面积21.45km2。 水质水源保护区 二级保护区 西南 4800 望虞河（无锡市区）清水通道维护区 南 900 生态空间管控区域面积6.11km2。 清水通道维护区 |
| 环境质量标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，详见表3-6。 环境空气质量标准 污染物 名称 浓度限值 执行标准 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 SO2 µg/m3 60 150 500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准 NO2 µg/m3 40 80 200 PM10 µg/m3 70 150 450* CO mg/m3 - 4 10 O3 µg/m3 160（8小时平均） 200 PM2.5 µg/m3 35 75 - 非甲烷总烃 mg/m3 - - 2 《大气污染物综合排放标准详解》 氯苯类 µg/m3 - 100 *注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。 （2）地表水环境质量标准 项目所在区域污水排入硕放水处理厂，其纳污水体为走马塘，最终汇入江南运河。按照省生态环境厅省水利厅关于印发《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》的通知，走马塘2023年水质标准为Ⅲ类，走马塘执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体标准，详见下表3-7。 地表水环境质量标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 水域名 执行标准 表号及标准 污染物指标 单位 标准限值 走马塘 GB3838-2002 Ⅲ类水体 pH 无量纲 6-9 COD mg/L ≤20 NH3-N ≤1 TP ≤0.2 （3）声环境质量标准 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》(锡政办发[2018]157号)的规定，项目所在地位于3类声环境功能区内，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，具体至见表3-8。 声环境质量标准单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类区环境噪声标准 ≤65 ≤55 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 2、污染物排放控制标准 （1）大气污染排放控制指标 本项目注塑成型产生的非甲烷总烃、氯苯类执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求；模具机加工产生的非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中其他的标准限值要求；无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值；无组织排放的氯苯类执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中浓度限值；单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求，具体情况见表3-9。 废气排放标准限值 污染物 最高允许排放浓度限值（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 标准来源 企业边界大气污染物浓度限值 标准来源 非甲烷总烃 60 3 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 4 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 非甲烷总烃 60 - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 4.0 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 氯苯类 20 聚碳酸酯树脂 0.1 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 二氯甲烷* 50 0.6 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 单位产品非甲烷总烃排放量 （kg/t产品） 0.3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 注：*待国家污染物监测方法标准发布后实施。 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值。具体见下表。 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 （2）废水污染物排放控制标准 本项目生活污水经化粪池预处理接管至硕放水处理厂集中处理，尾水排入走马塘，最终汇入江南运河；硕放水处理厂废水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未有项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准。硕放水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准，SS 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 废污水排放标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级 NH3-N 45 TN 70 TP 8 尾水 排放标准 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准 COD 50 NH3-N 4（6）* TN 12（15）* TP 0.5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 SS 10 注：1)，括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）噪声污染控制标准 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 噪声排放标准限值 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 厂界外1米 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类 dB(A) 65 55 （3）固体废物污染控制标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关标准和法规的要求。 |
| 总量控制标准 | 本项目建设地所在区域属于“两控区”和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的一级保护区。 本项目废水污染物排放总量在无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂内平衡； 本项目建成后废气污染物排放总量在硕放街道中平衡； 固废零排放。 项目污染物排总量申请指标(t/a) 污染物名称 原项目 排放量 本项目 排放量 “以新带老” 削减量 全厂 排放量 排放 增减量 废气 有组织 非甲烷总烃 0.0227 0.0764 0.0227 0.0764 +0.0537 其中 酚类 0.0003 0 0.0003 0 -0.0003 氯苯类 0.0007 0.0003 0.0007 0.0003 -0.0004 无组织 非甲烷总烃 0.0252 0.0849 0.0252 0.0849 +0.0597 其中 酚类 0.0003 0 0.0003 0 -0.0003 氯苯类 0.0007 0.0003 0.0007 0.0003 -0.0004 废水 废水量 1638 1275 1638 1275 -363 COD 0.4883 0.4781 0.4883 0.4781 -0.0102 SS 0.2923 0.3060 0.2923 0.3060 +0.0137 氨氮 0.0367 0.0510 0.0367 0.0510 +0.0143 TN 0.0551 0.0765 0.0551 0.0765 +0.0214 TP 0.0046 0.0064 0.0046 0.0064 +0.0018 固废 零排放 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为生产车间装修布局和设备安装，产生的污染主要为装修作业粉尘、施工作业噪声、设备安装产生的废包装等一般工业固废。施工废气、噪声可以通过合理安排施工时序、加强施工期管理、选用环保施工材料和施工设施等措施降低环境影响，施工产生的一般工业固废由废品回收商回收。由于施工期短，影响是暂时的，可随着施工期的结束而停止。本报告不做详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 废气 正常工况大气污染物产生源强核算 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 污染源 污染物 排放 方式 污染物产生 治理措施 污染物排放 废气量 m3/h 排放 时间 h/a 核算 方法 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 工艺 处理效率% 是否为 可行技术 核算方法 排放浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a 注塑成型 FQ-01 非甲烷总烃 有组织 产污系数法、类比分析法 25.2875 0.1517 0.7283 二级活性炭吸附装置 90 是 排污系数法 2.5288 0.0152 0.0728 6000 4800 其中 氯苯类 0.0875 0.0005 0.0025 0.0088 0.00005 0.0003 模具机加工 FQ-02 非甲烷总烃 有组织 产污系数法、类比分析法 14.8125 0.0444 0.0356 油雾净化器 90 是 排污系数法 1.4813 0.0044 0.0036 3000 800 注塑成型、模具机加工 非甲烷总烃 无组织 物料衡算法 / / 0.0849 / / / 排污系数法 / / 0.0849 / 4800 其中 氯苯类 / / 0.0003 / / / / / 0.0003 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目为搬迁项目，源强核算选择物料衡算法、产污系数法及类比分析法。 本项目主要产生的废气如下： ①注塑成型废气（G3） 本项目各塑料粒子用量及分解温度见下表。 本项目各塑料粒子用量及分解温度情况一览表 塑料粒子名称 用量（t） 分解温度（℃） PA 20 310 PC 10 340 PE 2 300 PP 2280 300 合计 2312 / 本项目注塑工段加热温度为200℃，均小于各塑料粒子的分解温度，故本项目加热成型过程中塑料粒子不会热分解，但原料在加热过程中，塑料中残存的未聚合的反应单体挥发到空气中，从而形成有机废气。由于塑料加热温度控制在塑料原料允许范围内，在加热过程中产生的有机废气主要为非甲烷总烃。根据《空气污染排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式计算，该手册认为在无控制措施时，有机废气的排放系数为0.35kg/t原料。本项目使用PA、PC、PE和PP塑料粒子共计2312吨/年，共计产生有机废气0.8092t/a，以非甲烷总烃计。 特征污染因子： PP、PE粒子：根据《合成树脂工业污染物排放标准》，PP和PE树脂不涉及到特征污染物，仅考虑物非甲烷总烃。 PA粒子：聚酰胺在热氧化降解过程中可能很少涉及酰胺键的断裂反应，而主要是碳碳键的断裂反应。聚酰胺受热会产生极少数的氨。类比《营口市中北塑业有限公司年产4000吨PA66隔热条项目竣工环境保护验收监测报告表》，其生产条件为：PA粒子使用量4040t/a，在180℃左右对PA粒子进行电加热，熔融挤出成产品，与本项目生产工况一致，具有可类比性。根据该项目“三同时”竣工验收报告中辽宁峻昊检测技术有限公司出具的检测数据（报告编号：T2020-1010-02），其进口验收监测数据如下：氨气进口浓度为7.04~7.94mg/m3，速率为0.026～0.03kg/h，则氨气产生量为0.134t/a。该项目验收期间工况为80%，PA66实际验收使用量为3232t/a，折算出氨气的产生系数约为0.0415kg/t原料。本项目PA66粒子使用量为20t/a，类比上述项目，本项目氨气的产生量为0.83kg/a。因氨气产生量极少，对周围环境产生的影响可忽略不计，故本项目不做详细分析。 PC粒子：根据《合成树脂工业污染物排放标准》，PC树脂涉及到特征污染物酚类、氯苯类和二氯甲烷。根据鲁西化工集团股份有限公司的毕静利，孙彩虹等于2018年9月在化学分析计量期刊（第27卷、第5期）发布的文献《气相色谱法测定聚碳酸酯中的二氯甲烷》，考虑多重不同因素影响后，最终检测得出结论为聚碳酸酯树脂中二氯甲烷残留量平均值为15.41mg/kg，本项目PC粒子使用量为10t/a，则产生二氯甲烷0.1541kg/a，二氯甲烷产生量极少，对环境影响忽略不计，不做详细分析。类比《无锡市智奥鑫模具注塑有限公司年产注塑件（电动工具、汽车配件）200吨项目环境影响报告表》及其他同类型项目，单体双酚A、碳酸二苯酯的比例约为1:6。按照产污系数，非甲烷总烃产生量为0.0035t/a，其中酚类为0.5kg/a，酚类产生量极少，对环境影响忽略不计，不做详细分析。根据东莞出入境检验检疫局的黄雪琳等发布的文献《氯苯类化合物及其检验方法研究进展》，氯苯类主要用于工程塑料的功能性助剂，本报告按照聚碳酸酯产生的有机废气中扣除酚类和二氯甲烷外其余均为氯苯类考虑，氯苯类产生量为0.0028t/a。 则本项目PC粒子非甲烷总烃产生量为0.0035t/a（包括氯苯类：0.0028t/a）。 综上，本项目注塑工序产生非甲烷总烃0.8092t/a，内含氯苯类0.0028t/a。 本项目注塑成型废气经配套管路收集，收集效率按90%计，经二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%），最终经15米高排气筒FQ-01排放。废气经处理后的排放量为：非甲烷总烃0.0728t/a，包括氯苯类0.0003t/a；未被捕集的废气量为：非甲烷总烃0.0809t/a，包括氯苯类0.0003t/a。 ②模具机加工气（G5） 本项目模具机加工时精加工、磨加工使用到切削液2t/a、线切割使用到线切割液3t/a、放电、穿孔使用到电火花油2t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（33 金属制品业）行业系数手册可知，机械加工工段—湿式加工工艺产污系数为5.64千克/吨-原料。则非甲烷总烃的产生量为0.0395t/a。 则本项目模具机加工产生的废气经集气罩收集，收集效率按90%计，经油雾净化器处理（处理效率90%），最终经15米高排气筒FQ-02排放。废气经处理后的排放量为：非甲烷总烃0.0036t/a；未捕集的废气量为：非甲烷总烃0.0040t/a。模具的生产制造和维修加工时间为800h/a。 ③清洗废气（G6） 本项目模具清洗工序使用水基型清洗剂进行清洗，根据水基型清洗剂监测报告可知，VOC含量为18g/L，根据MSDS报告可知密度为1.2g/cm3，该清洗剂VOC挥发量为15g/kg。本项目清洗剂使用量为60kg，则非甲烷总烃的产生量为0.9kg/a。废气产生量极少，对周围环境可忽略不计，不做详细分析。 正常工况废气污染物排放情况 正常工况本项目大气污染物有组织排放情况一览表 工序/生产线 污染源 污染物 排放 方式 污染物产生 治理措施 污染物排放 废气量 m3/h 排放 时间 h/a 核算 方法 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 工艺 处理效率% 是否为 可行技术 核算方法 排放浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a 注塑成型 FQ-01 非甲烷总烃 有组织 产污系数法、类比分析法 25.2875 0.1517 0.7283 二级活性炭吸附装置 90 是 排污系数法 2.5288 0.0152 0.0728 6000 4800 其中 氯苯类 0.0875 0.0005 0.0025 0.0088 0.00005 0.0003 模具机加工 FQ-02 非甲烷总烃 有组织 产污系数法、类比分析法 14.8125 0.0444 0.0356 油雾净化器 90 是 排污系数法 1.4813 0.0044 0.0036 3000 800 注塑成型、模具机加工 非甲烷总烃 无组织 物料衡算法 / / 0.0849 / / / 排污系数法 / / 0.0849 / 4800 其中 氯苯类 / / 0.0003 / / / / / 0.0003 由上表可知：注塑成型工序产生的有组织排放非甲烷总烃（包括氯苯类）满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相关标准；模具机加工工序产生的有组织非甲烷总烃排放浓度和排放速率达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1其他行业的标准限值要求。 正常工况本项目大气污染物无组织排放情况一览表 生产设施/无组织排放源 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 效率 排放量 （t/a） 排放标准 厂界浓度限值（mg/m3） 车间边界浓度限值（mg/m3） 厂界 注塑成型、模具机加工 非甲烷总烃 未收集的废气在车间通风后无组织扩散 / 0.0849 4.0 监控点处1h平均浓度值6.0 监控点处任意一次浓度值20 其中 氯苯类 / 0.0003 0.1 / 无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中浓度限值要求；无组织排放的氯苯类执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中浓度限值。厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值。 本项目汽车塑料零配件设计产能为20亿件/年（2312t/a），注塑工段非甲烷总烃排放量0.1537t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.0665kg/t，能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中所有合成树脂排放限值要求：单位产品非甲烷总烃≤0.3kg/t产品。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目大气污染防治措施有效性分析 1）本项目大污染物治理方案 本项目有机废气处理工艺流程图 2）污染治理措施简述 油雾净化器：油雾净化器的工作机理是采用机械分离和静电沉积技术。机械分离是使含油雾的废气与特质的挡板滤网撞击或急剧改变气流方向，利用惯性分离并捕集油气，将进入净化设备的含油气体中的大颗粒油滴或水滴过滤。机械分离是油雾净化设备静电场的前级除油气，能去除5-20um以上的粗微尘。静电沉积技术是利用电力进行油雾的收集，在油雾净化设备的电场箱中，两个曲率半径相差较很大的金属阳极和阴极上，通过高压直流电，在两极间维持一个足以使气体电离的一个静电场，气体电离后所产生的电子、阴离子或阳离子附着在通过电场的油雾尘粒上，使油雾尘粒带电，荷电油雾尘粒在电场力的作用下，便向极性相反的电机运动，从而沉积在集尘电极上，凝聚成油滴和水滴，从而使油、水、气体分离，附着在集尘电极上的油水因重力作用流到油雾净化器下部的集油槽内。油雾净化器对油雾的去处效率可达到90%以上。本项目采用的油雾净化器工作机理采用机械分离和静电沉积技术，故本项目油雾净化器对油雾去除效率为90%是可行的。 二级活性炭处理设施：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 活性炭吸附装置设计参数 序号 项目 二级活性炭吸附装置技术指标 FQ-01 配套处理设施 1 材质 箱体采用Q235防腐 2 配套风机风量（m3/h） 6000 3 处理工艺 二级活性炭吸附装置 4 活性炭填充量（吨/次） 0.82*2级 5 更换周期 3个月更换一次 6 装置数量（套） 1套 7 活性炭参数 活性炭类型 颗粒状活性炭 8 吸附饱和量 100g/1000g 9 比表面积（m2/g） 780 10 总比孔容（ml/g） 430 11 含碳量（%） ≧90 12 着火点 ≧170 13 吸附阻力（pa） 450 14 碘值 ≧800 3）废气收集效率可达性分析 根据《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办[2020]3号）中要求：“对于外部罩，距集气罩开口面最远处的非甲烷总烃无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；设置外部收集罩的基本要求：产污源边缘距离收集罩边缘的长度L与产污源最远端距离收集罩的高度H，应满足L≥0.6H”。 按以下公式计算得出项目吸风罩风量： Q=K×P×H×VX×3600 式中，Q—吸风罩排风量，m3/h； K—安全系数，本项目取1.1； P—吸风罩敞开面周长，m； H—吸风罩距污染源高度，m； VX—吸风罩控制风速，m/s； 根据废气收集吸风罩设计条件，本项目废气收集效率合理性分析见下表。 本项目废气收集效率可达性分析 序号 集气罩设 计规格 产污工序及排气筒编号 注塑成型FQ-01 模具机加工FQ-02 1 吸风罩设计尺寸周长(mm) 628 1250 2 产污源边缘距离收集罩边缘长度L（m） 0.2 0.2 3 产污源最远端距离收集罩的高度H(m) 0.2 0.2 4 是否满足L≥0.6H 是 是 5 计算单个集气罩风量(m3/h) 149.2 297 6 控制风速米/秒 0.3 0.3 7 集气罩个数 38 10 8 配套风机风量(m3/h) 6000 3000 9 是否满足收集效果 是 是 综上所述，本项目风量设置合理。因此本报告收集效率按照90%计算切实可行。 4）废气净化去除效率有效性分析 本项目有机废气采用二级活性炭吸附处理装置，填充活性炭颗粒作为吸附介质。采用活性炭吸附去除有机废气，其工艺较为成熟，废气管道收集、输送、过程控制参数和活性炭装运、处理等与《大气污染物治理工程技术导则》（HJ2000-2010）、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求相符。 参照同类活性炭吸附装置处理的工程实例，根据《广州松达电机有限公司年产电动机150000套建设项目竣工环境保护验收监测报告表》的监测数据，该项目产生的有机废气经集气罩收集后由过滤棉+二级活性炭处理后排放，过滤棉+二级活性炭装置对有机废气的去除效率在90%以上，监测数据见下表。 过滤棉+二级活性炭吸附工程实例 排气筒编号 监测时间 污染物种类 处理前 处理后 处理效率% 产生浓度 （mg/m3） 产生速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） FQ-02 2021.01.09 VOCs 14.0 0.098 1.45 0.007 92.86 16.0 0.11 1.44 0.0067 93.91 16.9 0.12 1.69 0.0084 93.00 由上表可见活性炭吸附处理低浓度有机废气，净化效率可达到90%以上，因此本项目将活性炭对有机废气的去除效率设定为90%是可行的。 卫生防护距离 本项目主要无组织排放大气污染物为非甲烷总烃、氯苯类。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推荐技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径； A.B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——污染物可达到控制水平时速率（kg/h）。 卫生防护距离计算参数表 污染源名称 污染指标 计算系数 污染物最大排放速率 （kg/h） Cm （mg/Nm3） 无组织排放源面积（m2） 无组织排放源高度（m） 计算卫生防护距离L计（m） 卫生防护距离初值L（m） A B C D 生产车间 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 0.0169 2 4800 10 0.111 50 氯苯类 0.00006 0.1 0.004 50 按照上表计算结果，根据卫生防护距离的极差原则，本项目的卫生防护距离为生产车间外100米。经现场踏勘，在该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标，符合卫生防护距离设置要求。 经分析评价，本项目废气处理工艺技术经济可行，污染物均能达标排放。对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级，且本项目卫生防护距离推荐值范围内无环境敏感目标，大气环境影响可接受。 非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目废气污染物来源于注塑成型、模具机加工等工序，废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表。 本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表 污染物排放源 污染物 事故原因 污染物排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 持续时间 （h/次） 执行标准 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） FQ-01 非甲烷总烃 废气处理效率50% 0.0759 12.6438 1 60 / 其中 氯苯类 0.00026 0.0438 1 20 / FQ-02 非甲烷总烃 0.0222 7.4063 1 60 3 由上表可知：本项目排气筒FQ-01非正常工况下排放的非甲烷总烃、氯苯类排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的相关标准；FQ-02非正常情况下排放的非甲烷总烃排放浓度、排放速率满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1其他行业的标准限值要求。但建设单位仍需要严格管理和维护废气污染治理设施，杜绝废气非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。 无组织废气达标分析 本项目无组织废气排放及估算结果详见下表： 无组织排放废气（面源）参数调查清单 污染源名称 面源起点经纬度/° 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北夹角/° 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） E N 污染物 速率 生产 车间 120°27′3.58″ 31°27′27.93″ 10 80 50 5 2400 正常 非甲烷总烃 0.0169 2400 氯苯类 0.00006 估算模式计算结果统计 污染源名称 污染因子 厂界浓度（mg/m3） 厂界浓度标准限值（mg/m3） 生产 车间 非甲烷总烃 0.0049 4 氯苯类 0.000018 0.1 由上表可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值；无组织排放的氯苯类能够达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。 本项目大气污染自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）本项目自行监测要求如下表。 本项目大气污染物自行监测要求 序号 污染源类别/监测类别 排放口编号/监测点位 排放口名称/监测点位名称 监测 内容 污染物名称 监测设施 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测 定方法 1 废气 FQ-01 工艺废气排放口 烟道截面积，烟气流速，烟气温度，烟气含湿量，烟气量 非甲烷总烃 手工 一小时内等时间间隔，非连续采样 至少3个 1次/年 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ 38） 氯苯类 大气固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 2 FQ-02 工艺废气排放口 烟道截面积，烟气流速，烟气温度，烟气含湿量，烟气量 非甲烷总烃 手工 一小时内等时间间隔，非连续采样 至少3个 1次/年 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ 38） 3 厂界 / / 温度,湿度，风速，风向 非甲烷总烃 手工 手工 一小时内等时间间隔，非连续采样 至少3个 1次/年 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 （HJ 604） 氯苯类 大气固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 4 厂内 / 温度，湿度，风速，风向 非甲烷总烃 手工 监控点处1h平均浓度值/监控点处任意一次浓度值 1次/年 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 （HJ 604） 废水 废水污染物产生源强及污染治理措施 本项目水污染物产生源强及污染防治措施情况表 产排污环节 类别 污染物种类 污染物产生源强 污染治理设施 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理能力 治理工艺 治理 效率 是否为可行技术 生活 用水 生活 用水 废水量 - 1275 化粪池 （依托现有） 厌氧生化 - 是 COD 500 0.6375 25% SS 400 0.5100 40% 氨氮 40 0.0510 - 总氮 60 0.0765 - 总磷 5 0.0064 - |
| --- | --- |

|  | 废水污染物排放情况 本项目水污染物排放情况表 废水类别 废水量 （t/a） 污染物 种类 污染物排放源强 排放方式 排放去向 排放规律 排放口基本情况 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 编号 名称 类型 地理坐标 生活污水 1275 COD 375 0.4781 直接排放 □ 间接排放 √ 无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂 非连续稳定排放，有规律 WS-001 总排口 一般排口 E：120°27′5.17″ N：31°27′25.81″ SS 240 0.3060 总氮 60 0.0765 氨氮 40 0.0510 总磷 5 0.0064 由上表可知：本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 废水污染物排放口自行检测要求 本项目水污染物自行监测要求 序号 污染源类别 /监测类别 排放口编号/监测点位 排放口名称/监测点位名称 监测内容（1） 污染物名称 监测设施 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 自动监测设施安装位置 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 手工监测采样方法及个数（2） 手工监 测频次 （3） 手工测定方法（4） 其他 信息 1 废水 WS-001 污水接管口 流量 pH 手工 / / / / 非连续采样 至少3个 1次/年 / / 化学需氧量 手工 / / / / 非连续采样 至少3个 1次/年 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 / 悬浮物 手工 / / / / 非连续采样 至少3个 1次/年 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 / 氨氮 手工 / / / / 非连续采样 至少3个 1次/年 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 / 总磷 手工 / / / / 非连续采样 至少3个 1次/年 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 / 总氮 手工 / / / / 非连续采样 至少3个 1次/年 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005 / 废水接管水处理厂集中处理的可行性分析 （1）污水处理厂概况 硕放水处理厂位于硕放街道盈发西路，一期工程于2002年底动工建设，规模2.0万m3/d，采用“预处理+A2O-SBR”工艺；二期工程于2009年10月投产，规模2.0万m3/d，采用“一级处理+一体化MBR膜”工艺；三期一阶段工程土建规模5.0万m3/d，设备安装规模2.5万m3/d，采用“一级处理+一体化MBR膜”工艺，出水中1.0万m3/d作为中水回用于硕放街道市政绿化等，剩余1.5万m3/d排河。现阶段，三期二阶段环评已通过审批，建成后将一期工程停运，补充三期工程二阶段土建预留部分的设备后将一期进水调至三期二阶段处理，全厂处理规模仍为6.5万m3/d。采用“一级处理+一体化MBR膜”工艺，出水中1.0万m3/d作为中水回用于硕放街道市政绿化等，剩余5.5万m3/d排入走马塘河（原唐庄河），执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB321072-2018）表1标准限值：pH6-9、SS≤10mg/L、BOD5≤10mg/L、COD≤40mg/L、氨氮≤3（5）mg/L、总氮≤10（12）mg/L、总磷≤0.3mg/L 、总铜≤0.5mg/L、总氰化物≤0.5mg/L）。提标后全厂废水处理工艺流程将图4-2： |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 一期工程升级提标后污水处理工艺 （2）处理规模的可行性分析 本项目污水拟接入硕放水处理厂进行处理，污水厂现已具备6.5万t/d的处理能力，目前硕放水处理厂已接纳污水量4.68万t/d，本项目建成后新增综合废水排放量为7.45t/d（2235t/a），故本项目的废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 （3）工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目废水为生活污水和冷却塔强排水，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，满足硕放水处理厂水质接管要求，污水中不含有对硕放水处理厂污水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响硕放水处理厂的处理工艺，因此排入硕放水处理厂集中处理是可行的。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 噪声 本项目噪声污染物产生及治理情况 项目生产过程产生噪声的设备主要有注塑机、粉碎机、空压机、冷却塔、废气处理装置配套风机。各设备噪声的情况见下表： 本项目噪声源情况一览表 序号 建筑物名称 声源名称 型号 设备数量 单台声功率级/dB（A） 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 方向 距离 方向 声级 方向 声压级/dB（A） 建筑外距离/m 生产车间 自动化供料系统 HTCP-28M-2S 1 80 厂房隔声、距离衰减 20 65 1 东 40 东 48.0 0:00-24:00 20 东 50.6 15 南 65 南 43.7 西 20 西 54.0 北 15 北 56.5 车间水电气系统（HT） HT 1 80 15 15 1 东 45 东 46.9 0:00-24:00 南 15 南 56.5 西 15 西 56.5 北 65 北 43.7 模切机 F0350KB10 15 75 30 60 1 东 30 东 57.2 0:00-24:00 南 60 南 51.2 西 30 西 57.2 北 20 北 60.7 气冲组装机 / 15 75 30 40 1 东 30 东 57.2 0:00-24:00 南 40 南 54.7 西 30 西 57.2 南 44.7 15 北 40 北 54.7 注塑机 900III-160-PRO、900-4500KN 38 75 40 60 1 东 20 东 64.8 0:00-24:00 南 60 南 55.2 西 40 西 58.8 北 20 北 64.8 吸料机 拓斯达 38 75 40 60 1 东 20 东 64.8 0:00-24:00 南 60 南 55.2 西 40 西 58.8 北 20 北 64.8 机边粉碎机 拓斯达 38 75 40 60 1 东 20 东 64.8 0:00-24:00 南 60 南 55.2 西 40 西 58.8 北 20 北 64.8 集中粉碎机 阿珥楠 8 80 30 65 1 东 30 东 59.5 0:00-24:00 西 47.1 8 南 65 南 52.8 西 30 西 59.5 北 15 北 65.5 CNC加工中心 牧野 2 75 35 15 1 东 25 东 50.1 9:00-11:00 南 15 南 54.5 西 35 西 47.1 北 65 北 41.8 精雕机 北京精雕 1 75 35 15 1 东 25 东 47.0 9:00-11:00 南 15 南 51.5 西 35 西 44.1 北 65 北 38.7 线切割 沙迪克 1 75 35 15 1 东 25 东 47.0 9:00-11:00 南 15 南 51.5 西 35 西 44.1 北 51.6 10 北 65 北 38.7 穿孔机 裕泽 1 75 40 20 1 东 20 东 49.0 9:00-11:00 南 20 南 49.0 西 40 西 43.0 北 60 北 39.4 磨床 昆山亿力华 1 75 40 20 1 东 20 东 49.0 9:00-11:00 南 20 南 49.0 西 40 西 43.0 北 60 北 39.4 铣床 丰堡 2 75 40 20 1 东 20 东 52.0 9:00-11:00 南 20 南 52.0 西 40 西 46.0 北 60 北 42.4 注：选取厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 本项目噪声源情况一览表 序号 声源名称 型号 设备数量 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z 声功率级dB（A） 距厂界距离/m 1 FQ-01风机 / 1 40 79 1 75 东 35 加装隔声罩、消声器 0:00-24:00 南 94 西 48 北 11 2 FQ-02风机 / 1 35 1 1 75 东 53 9:00-11:00 南 195 西 113 北 22 注：选取厂房西南角为0点，XYZ设备相对0点位置。 厂界达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算： ①室内声源 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带）； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在 一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/（1 −α） ，S 为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级。计算公式如下： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；1pij L N—室内声源总数。 计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB； D. 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下： 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录 A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： 式中：Lp（r） ——预测点处声压级，dB； Lp（r0） ——参考位置 r0 处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp（r） ——预测点处声压级，dB； Lp（r0） ——参考位置 r0 处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距离。 ③噪声贡献值计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s。 项目建成后对厂界噪声影响值见下表。 本项目噪声源强计治理措施 （单位dB(A)） 序号 噪声源 噪声预测值 噪声标准值dB（A） 达标情况 昼间 夜间 1 东厂界 52.1 65 55 达标 2 南厂界 51.9 65 55 达标 3 西厂界 49.1 65 55 达标 4 北厂界 51.6 65 55 达标 由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 噪声污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声防治对策措施中防治途径从规划防治对策、噪声源控制措施、噪声传播途径控制措施、声环境保护目标自身防护措施、管理措施五个方面来防治噪声。 1、规划防治对策 本项目位于无锡市新吴区硕放街道孙安路25号，位于3类声环境功能区，设备合理布局，远离声环境保护目标，规划布局合理。 2、噪声源控制措施 项目室内噪声源主要为空压机、粉碎机等，生产设备均在车间内，有厂房有隔间。室外噪声源主要为风机。 ①优化设备选型：在设备选型时选用满足国际标准的先进低噪声、低振动设备； ②消声：消声器可降噪约10dB(A)； ③隔振、减振：基础减振隔振可降噪约10dB(A)； ④软管连接：软管连接可降噪约10dB(A)； ⑤橡胶隔振垫：可降噪约15dB(A)。 3、噪声传播途径控制措施 墙体隔声：厂内生产设备（除废气处理装置配套风机）均安置在室内，有效利用了建筑隔声，隔声量约20dB(A)； 隔声罩：隔声罩可降噪约15dB(A)。 4、声环境保护目标自身防护措施 本项目经过上述措施后，根据噪声预测结果，厂界可达标，且无声环境保护目标。 5、管理措施 加强对设备的维护保养，按照自行监测的要求定期监测，减少噪声对周围环境的影响。 本项目噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型） 噪声防治措施规模 噪声防治措施效果 噪声防治措施投资（万元） 生产车间、空压机房 冷却塔、风机、空压机 加装减振、隔声装置 使用弹簧、脚垫等弹性物间接链接 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 5 厂房隔声 厂房四周设置实体墙 综上，采取降噪措施后，主要噪声源对厂界噪声影响很小，厂界噪声均可达标排放。因此，项目噪声污染防治措施是切实可行的。 噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）厂界噪声每季度至少展开一次监测，自行监测要求如下表 全厂噪声自行监测要求 污染源类别/监测类别 排放口编号/监测点位 监测内容（1） 监测设施 手工监测采样方法及个数（2） 手工监测频次（3） 手工测定方法（4） 其他信息 噪声 厂界 昼间、夜间等效声级 手工 等时间间隔采样，昼间、夜间各一次 1次/季度 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008（多功能声级计） / |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 固体废物 （1）本项目固体废物产生及处理处置情况 本项目生产运营过程中产生的副产物主要有废海绵、废PET膜、机加工废液、清洗废液、含油废金属、废机油、含油抹布手套、生活垃圾、废活性炭、废包装容器、废油等。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），本项目固体废物鉴别结果详见下表。 本项目副产物产生情况及物种类判定表汇总表 序 号 副产物 名称 产生工序 形 态 主要成分 预测 产生量 t/a 种类判断 固体 废物 副产品 判定 依据 机加工废液 模具机加工 液态 切削液、线切割液 30 是 / 4.1h 含油废金属 模具机加工 固体 金属、油 0.5 是 / 4.1c 含油抹布手套 设备维护保养 固体 棉布、油 0.5 是 / 4.1c 清洗废液 清洗 液体 水、清洗剂 1.134 是 / 4.1c 废机油 设备维护保养 液体 油 5 是 / 4.1c 废包装容器 原辅料使用 固体 油、金属、塑料 0.45 是 / 4.1c 废活性炭 废气处理设施 固体 活性炭 7.2155 是 / 4.3 l 生活垃圾 员工生活 固体 办公垃圾 15 是 / 4.1h 废海绵 模切 固体 海绵 5 是 / 4.1h 废PET膜 模切 固体 PET膜 4.5 是 / 4.1h 废包装材料 原料使用 固体 包装袋 12.5 是 / 4.1h 废油 废气处理设施 液态 线切割液、切削液、电火花油 0.032 是 / 4.1h 废过滤网 冷却循环系统 固态 不锈钢 0.1 是 / 4.1h （2）本项目固体废物产生源强核算依据： 固废产生源强表 序 号 产生工序 固废名称 产生量 （t/a） 产生依据 核算方法 模具机加工 机加工废液 30 物料衡算 物料衡算法 模具机加工 含油废金属 0.5 根据企业提供数据，本项目含油废金属产生量约0.5t/a 类比分析法 设备维护保养 含油抹布手套 0.5 根据企业实际提供数据 类比分析法 清洗 清洗废液 1.134 物料衡算 物料衡算法 设备维护保养 废机油 5 根据企业提供数据，每年维护需更换5t机油 类比分析法 原辅料使用 废包装容器 0.45 切削液、电火花油、线切割液、清洗剂、机油包装桶约2kg/个，共255个，共计产生废包装桶0.45t/a 经验系数法 废气处理设施 废活性炭 7.2155 活性炭对有机废气的饱和吸附容量以100g/1000g计，活性炭非甲烷总烃的吸附量为0.6555t/a，活性炭每三个月更换一次，每次填充量为1.64t，则产生废活性炭7.2155t/a 物料衡算法 员工生活 生活垃圾 15 根据经验系数，本项目员工共100人，年工作天数为300天，产生的生活垃圾按0.5kg/人/天计，则共产生生活垃圾15t/a 经验系数 模切 废海绵 5 根据企业提供数据，本项目废海绵产生量为5t/a 经验系数 模切 废PET膜 4.5 根据企业提供数据，PET膜全部报废产生量为4.5t/a 经验系数 原料使用 废包装材料 12.5 企业实际提供数据，每个袋子重0.25kg，共50000个包装袋 经验系数 废气处理设施 废油 0.032 物料衡算 物料衡算 冷却循环系统 废过滤网 0.1 根据企业提供数据，本项目废过滤网产生量为0.1t/a 经验系数 （3）固体废物属性判别 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，结果见下表： 本项目固体废物属性识别、产生及处理处置情况汇总表 序 号 固体 废物 名称 主要成分 物理 性质 危险 特性 固废 属性 编号 固废代码 产生量 （t/a） 综合 利用量 （t/a） 处理 处置量（t/a） 机加工废液 切削液、水、 线切割液 液态 T 危险废物 HW09 900-006-09 30 0 30 含油废金属 金属、油 固态 T HW09 900-006-09 0.5 0 0.5 含油抹布手套 棉布、油 固态 T/ln HW49 900-041-49 0.5 0 0.5 清洗废液 水、清洗剂 液态 T/C HW17 336-064-17 1.134 0 1.134 废机油 油 液态 T HW08 900-217-08 5 0 5 废包装容器 油、金属、塑料 固态 T/ln HW49 900-041-49 0.45 0 0.45 废活性炭 活性炭、有机物 固态 T HW49 900-039-49 7.2155 0 7.2155 废油 线切割液、切削液、电火花油 液态 T HW08 900-210-08 0.032 0 0.032 生活垃圾 办公垃圾 固态 / 一般 固废 99 900-999-99 15 0 15 废海绵 海绵 固 / 99 900-999-99 5 5 0 废PET膜 PET膜 固 / 99 900-999-99 4.5 4.5 0 废包装材料 包装袋 固 / 99 900-999-99 12.5 12.5 0 废过滤网 不锈钢 固 / 99 900-999-99 0.1 0.1 0 本项目危险废物汇总表 序号 危险 废物 名称 危险 废物 类别 危险 废物 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 机加工废液 HW09 900-006-09 30 模具机加工 液 油类 油类 每月 T 密封储存在吨桶内，下设防泄漏托盘 2 废油 HW08 900-210-08 0.032 废气处理设施 液 油类 油类 每月 T 密封储存在吨桶内，下设防泄漏托盘 3 含油废金属 HW09 900-006-09 0.5 模具机加工 液 铁、油类 油类 每月 T 贮存在扎口的密封袋中 4 含油抹布手套 HW49 900-041-49 0.5 设备维护 固 油类 油类 每天 T/ln 贮存在扎口的密封袋中 5 清洗废液 HW17 336-064-17 1.134 清洗 液 清洗剂 清洗剂 每月 T/C 密封储存在吨桶内，下设防泄漏托盘 6 废机油 HW08 900-217-08 5 设备维护 液 油类 油类 每月 T 封储存在吨桶内，下设防泄漏托盘 7 废包装桶 HW49 900-041-49 0.45 原料使用 固 油类 油类 每周 T/ln 缠绕膜缠绕贮存 8 废活性炭 HW49 900-039-49 7.2155 废气处理 固 有机物 有机物 每月 T 贮存在扎口的密封袋中 （4）固体利用及处理/处置情况： 本项目建成后固废利用及处理/处置情况见下表。 本项目危险废物处理/处置情况汇总 序号 名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 拟采取的处理处置方式 1 机加工废液 HW09 900-006-09 30 模具机加工 液 委托有资质单位处理处置 2 废油 HW08 900-210-08 0.032 废气处理设施 液 3 含油废金属 HW09 900-006-09 0.5 模具机加工 固 4 含油抹布手套 HW49 900-041-49 0.5 设备维护 固 5 清洗废液 HW17 336-064-17 1.134 清洗 液 6 废机油 HW08 900-217-08 5 设备维护 液 7 废包装桶 HW49 900-041-49 0.45 原料使用 固 8 废活性炭 HW49 900-039-49 7.2155 废气处理 固 本项目一般固废利用或处理/处置情况一览表 序号 名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性 废物 类别 废物代码 产废周期 估算产生量t/a 拟采取的处理处置方式 1 废海绵 一般固废 模切 固态 海绵 / 99 900-999-99 每天 5 相关单位回收利用 2 废PET膜 模切 固态 PET膜 / 99 900-999-99 每天 4.5 3 废包装材料 原料 使用 固态 包装袋 / 99 900-999-99 每天 12.5 4 废过滤网 冷却循环系统 固态 不锈钢 / 99 900-999-99 每年 0.1 5 生活垃圾 / 员工 生活 固态 办公废物 / 99 900-999-99 每天 15 环卫部门 统一清运 本项目产生的危险废物均拟委托有资质单位处理处置，区域内有无锡中天固废处置有限公司、无锡能之汇环保科技有限公司、无锡添源环保科技有限公司等具备相关危险废物处理处置的资质单位，且尚有余量消纳本项目新增的危险废物，相关危废经营许可单位基本信息详见下表。 危废处置单位概况 序号 企业名称 地址 许可证号 经营品种及能力 1 无锡中天固废处置有限公司 无锡市新区鸿山镇环鸿东路9号 JS0200OOD379-9 废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废液（HW12）、废显影液、定影液、废胶片（HW16）、表面处理废液（HW17）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含酚废液（HW39）、含醚废液（HW40）、废有机卤化物废液（HW45）100000吨/年；处理废电路板（HW49,900-045-49）6000吨/年；处置、利用废活性炭（HW02、HW 04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW49）8000吨/年；清洗含[HW08、09、12、13、16、17、34、35、37、39、40、06、45]的废包装桶（HW49,900-041-49）6万只/年，含[酸碱、溶剂、废油]的包装桶；（HW49,900-041-49）14万只/年（不含氮、磷，其中铁桶5万只/年、塑料桶9万只/年）；处置、利用废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉（900-451-13）26000吨/年； 2 无锡能之汇环保科技有限公司 无锡市新吴区锡协路136号 JSWXXW0214OOI003 -1（临时） 焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废胶片相纸（HW16）、表面处理废物（不含废槽液）（HW17,336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-058-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（900-039-49）、废催化剂（HW50）19800吨/年 3 无锡添源环保科技有限公司 无锡市新区硕放杨家湾一路3号 JS020100D536-5 处置、利用废有机溶剂（HW06）6000吨/年、废矿物油（HW08）2500吨/年、废乳化液(HW09)10000吨/年、废酸（HW34)10000吨/年、废碱（HW35）1000吨/年、处置、利用废包装材料（HW49,900-041-49）20万立方米（19600吨）/年（含HW06、08、09、12、13、34、35 由上表可见，省内有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力均尚有余量，本项目产生的危险废物是能够做到安全处置的。本项目产生的危险废物拟委托上表中单位或其他有相应资质的单位处置（危废处置协议或处置承诺见附件），措施可行。 （5）固体废物环境影响分析 1）固体废弃物产生情况及分类 本项目产生的固体废物有机加工废液、含油废金属、含油抹布手套、清洗废液、废机油、废包装容器、废活性炭、生活垃圾、废海绵、废PET膜、废过滤网、废油等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 2）一般工业固废 本项目产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处置，能够做到日产日清，对环境不会产生不利影响。 本项目产生的一般工业废物有废海绵、废PET膜，其贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，无危险废物和生活垃圾混入，防止雨水进入造成二次污染。厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 3）危险废物 ①危险废物收集暂存的环境影响分析 本项目危险废物贮存场所设置按照《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求设置暂存场所，并分类存放、贮存。危废贮存场所要满足防渗漏等“四防”要求，进行场地防渗处理，如将采用工业地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s，以降低贮存场所本身对环境的影响。 危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，加强对危险废物的管理，盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，防止危险废物泄漏。 危险废物贮存场所需按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]327 号）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关要求设置危险废物环境保护图形标志。 ②危险废物运输环境影响 本项目危废运输易产生影响的污染物主要为废切削液、废线切割液、含油废金属、含油抹布手套、清洗废液、废机油、废包装容器、废活性炭等，危险废物的运输按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《危险废物转移联单管理办法》中对危险废物的相应要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。运输危险废物需采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。运输车辆进行需定期进行检查和维护，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间，使其尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对本项目运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废物泄漏问题，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物有机加工废液、含油废金属、含油抹布手套、清洗废液、废机油、废包装容器、废活性炭、废油等，均委托无锡市内有资质单位处置。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 （6）本项目固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 本项目产生的一般工业固废在专门的存储区域暂存，位于厂房内，需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响降至最低限度。防止雨水进入造成二次污染。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 危险废物管理要求 本项目危废仓库设计占地面积25m2。危险废物最大储存量约为15吨，最大贮存占地面积约为19m2，因此本项目危险固废堆场有足够面积（6m2）设置导流沟并贮存黄沙、灭火器等环境应急设备。各危险废物至少一年转移一次，因此危废仓库容量可满足全厂危废贮存要求。现有危险固废堆场均已做好了防风、防雨、防渗措施，全厂有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废仓库 机加工废液 HW09 900-006-09 厂房内西侧 8m2 密封储存在桶内，下设防泄漏托盘 8t 三个月 废油 HW08 900-210-08 1m2 密封储存在桶内，下设防泄漏托盘 1t 一年 含油废金属 HW09 900-006-09 1m2 贮存在扎口的密封袋中 0.5t 半年 含油抹布手套 HW49 900-041-49 1m2 贮存在扎口的密封袋中 0.5t 半年 清洗废液 HW17 336-064-17 1m2 密封储存在桶内，下设防泄漏托盘 1t 半年 废机油 HW08 900-217-08 5m2 封储存在吨桶内，下设防泄漏托盘 5t 一年 废包装桶 HW49 900-041-49 1m2 缠绕膜缠绕贮存 0.45t 半年 废活性炭 HW49 900-039-49 2m2 贮存在扎口的密封袋中 2t 三个月 ※贮存设施污染控制要求： 本项目产生的危险废物在专门的存储区域暂存，位于厂房内，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]和《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）相关要求加强危废贮存设施管理，具体要求见表。 贮存设施建设要求 序号 贮存设施建设要求 本项目拟实施情况 是否相符 1 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号] 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 机加工废液、清洗废液、废机油密封储存在桶内，下方设有防渗漏托盘；含油废金属、含油抹布手套、废包装桶、废活性炭贮存在扎口的密封袋中。 符合 2 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施 本项目产生的危险废物规范贮存，定期委托有资质单位处置，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，对周围环境影响较小。详见本章节。 符合 3 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 本项目设置一个危废仓库，占地面积为25m2，危废仓库内分区存放，不混合存放。 符合 4 危险废物贮存场所设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置。 危废仓库为独立库房，地面铺设环氧树脂，危废仓库设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置。 符合 5 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存 本项目不涉及易燃、易爆及排出有毒气体的危废，本项目各类危废分类分区存放，存储设施按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续。 符合 6 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 7 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施 本项目不涉及废弃剧毒化学品。 符合 8 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志(具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定) 项目建成后，公司将更新厂区门口的危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施的警示标志牌等信息。 符合 9 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施 企业通讯设备、照明设施和消防设施齐全。 符合 10 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 本项目涉及挥发出气体的危险废物主要为废活性炭，采用密封袋密封存放，正常存放期间无废气产生。危废仓库内设有排风系统。 符合 11 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定) 公司危废仓库区域将设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 符合 12 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管 本项目无副产品，不涉及以副产品名义逃避危废监管。 符合 13 危险废物识别标志设置单位在日常管理过程中，应定期组织检查危险废物识别标志是否填写完整、有无脱落、破损和脏污等影响信息识别的情形。 本项目建成后建设单位应按要求定期检查和维护危险废物识别标志，存在不完整、脱落、破损、脏污等情况时及时进行补充、维修、清洁等，确保标识信息完整准确。 符合 14 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023） 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态物质（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境 及加工废液、清洗废液、废机油密封储存在桶内，且储存量极少；含油废金属、含油抹布手套、废包装桶、废活性炭贮存在扎口的密封袋中，下方设有防渗漏托盘。无渗滤液、衍生废物、渗漏的液态物质（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生。 符合 15 HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月 本单位不属于HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位。本项目建成后，视频记录将按照要求保存至少3个月。 符合 16 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清洗，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 本项目贮存设施退役时，负责人将依法履行环境保护责任，妥善处理处置贮存设施内危险废物，并消除污染。根据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 符合 17 危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 符合 3）合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 4）生活垃圾管理要求 办公生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理。 地下水、土壤 （1）本项目地下水、土壤污染防治措施 本项目地下水和土壤污染主要来源于化学原料和危险废物的泄漏，建设单位化学物料库存量小，生产区域均在水泥硬化地面的基础上铺设环氧树脂涂层；危险废液桶装加盖后放在防渗漏托盘。根据本项目平面布局特点应如下防渗措施： 本项目分区防渗要求 防渗分区 防渗要求 化学物料暂存仓库、危废仓库、清洗区域 重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面；危废仓库液体危废下设置托盘。 车间内其他区域 一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面。 （2）本项目地下水、土壤跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料、危险废液等物质泄漏事故且泄漏液可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 生态 本项目不涉及。 环境风险 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1、q2…，qn 为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质临界量见表4-25。 全厂风险物质及临界量比值情况 序号 物质名称 最大存储量q（t） 临界量Q q/Q 切削液 2 2500 0.0008 线切割液 3 2500 0.0012 电火花油 2 2500 0.0008 机油 1 2500 0.0004 清洗剂 0.06 100 0.0006 废机油 5 2500 0.002 机加工废液 8 2500 0.0032 废油 0.032 2500 0.0000128 清洗废液 1 100 0.01 合计（Σq/Q） 0.0190128 由上表可知，本项目环境风险物质的存储量均较小，Q=0.0190128＜1，环境风险较小。因此确定本项目环境风险评价等级为简单分析，见表4-26。 评价工作等级划分 环境风险浅势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。详见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A。 （2）环境风险简单分析内容表 环境风险简单分析内容表 建设项目名称 无锡新吴蓝天科技有限公司汽车塑料零配件搬迁技改、新增海绵零配件生产项目 建设地点 无锡市新吴区硕放街道孙安路25号 地理坐标 经度 120°27′27.93″ 纬度 31°27′3.58″ 主要危险物质及分布 切削液、线切割液、清洗剂、电火花油、机油放于原料仓库中 环境影响途径及伤害后果（大气、地表水、地下水等） ①大气：废气处理设施故障时可能导致废气的非正常排放，对局部空气环境质量造成不良影响。项目生产车间发生火灾事故时，建筑墙体、设备燃烧等会挥发产生有机废气（主要为挥发性有机化合物），同时项目内的火灾产生的颗粒物会飞扬，气体排放随风向外扩散，在不利风向时，周围的企业及员工及居民等均会受到不同程度的影响。 ②地表水：本项目污染地下水与地表水的风险较小。 ③地下水及土壤：本项目使用的切削液、乳化液、清洗剂、电火花油等液体物料，如发生泄漏，可能会对周围地表水、土壤地下水与土壤的可能性较小，对其造成影响较小。 风险防范措施要求 1.完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，防渗防漏，避免物料出现泄漏。 2.落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 3.要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 4.企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 5.企业应制定应急处置卡、消防演练计划等。并配备必需的防漏防渗设施和应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时可迅速做出应对，控制泄漏物扩散、消防废水漫流对地表水体、地下水体、土壤环境造成影响。 6.做好总图布置和建筑物安全防范措施。 7.准备各项应急救援物资。 8.仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 分析结论：本项目Q值小于1，环境风险较小，仅做简单分析。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 （3）风险源分布情况及可能影响的途径 项目环境风险源分布情况及可能的影响途径 序号 风险单元 风险源 风险物质 风险 类型 影响途径 存储单元 原料库 切削液、线切割液、电火花油、清洗剂、机油 泄漏 火灾 泄漏液蒸发扩散影响大气环境； 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； 泄漏液遇明火、高温、静电等引发火灾。 生产单元 生产车间 切削液、线切割液、电火花油、清洗剂、机油 泄漏 火灾 泄漏液蒸发扩散影响大气环境； 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； 泄漏液遇明火、高温、静电等引发火灾。 环保设施单元 危废仓库 机加工废液、废油、清洗废液、废机油 泄漏 火灾 泄漏液蒸发扩散影响大气环境； 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； 泄漏液遇明火、高温、静电等引发火灾。 （4）环境风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该单位运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，提高员工安全意识和安全防范能力。 风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。建设单位已按要求制定、落实和更新应急预案，本报告仅针对本项目涉及的风险单元区域强调风险防范措施： 存放切削液、线切割液、电火花油、清洗剂、机油等的仓库及生产车间地面和四周均采取防渗防腐措施； 危废暂存区域加强管理，定期检查和维护区域内视频监控、泄漏液收集系统管阀、应急设施设备的有效性等，及时转移减少危废库存量； 涉及可燃化学物料使用和存放的区域等严禁烟火，厂区内一切动火作业均需经过严格的审批； 厂区雨水接管口已经设施启闭阀门，发生火灾时关闭雨水接管口阀门，避免消防废水等事故水流向外环境； 按要求编制应急预案，并开展应急培训和演练工作、配备必要的应急物资和设施。 电磁辐射 本项目不涉及。 排污口规范化管理 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 （1）废气：本项目新增2个废气排放口，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； （2）废水：本项目依托园区污水和雨水接管口各1个，应按规范设置排污口标识牌、监控池或采样井； （3）固废：本项目设1个一般固废暂存区和1个危废暂存仓库，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； （4）噪声：本项目高噪声设备主要为空压机、风机等设备，应在其作业区域内张贴噪声污染标示牌。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 注塑成型 | 非甲烷总烃、氯苯类 | 配套风管引风收集，经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒FQ-01排放，收集效率90%，处理效率90% | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求 |
|  |  | 模具机加工 | 非甲烷总烃 | 配套风管引风收集，经油雾净化器处理后，通过15米高排气筒FQ-02排放，收集效率90%，处理效率90% | 执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1其他行业的标准限值要求 |
|  | 无组织 | 注塑成型、模具机加工 | 非甲烷总烃 | 未被收集的废气在车间内通风排放 | 非甲烷总烃厂界浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃厂区内监控浓度限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值 |
|  |  |  | 氯苯类 |  | 氯苯类厂界浓度执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值要求 |
| 地表水环境 | WS-001 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，送硕放水处理厂集中处理。 | 接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准 |
| 声环境 | 设备工作噪声 | 噪声 | 厂房隔声、几何发散衰减 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、分类收集、分区存放、分类处理处置或综合利用； 2、全过程管理； |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、分区防渗：生产车间全部在水泥硬化基础（厂房现有结构）上铺设环氧树脂涂层地面；化学物料存放于固定仓库内；危废仓库设置托盘；清洗区域地面硬化并设置截流沟； 2、加强管理：合理安排化学物料采购周期、控制厂区内暂存量。合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 1、防渗漏措施：分区防渗，车间全部在水泥硬化基础（厂房现有结构）上铺设环氧树脂涂层地面。 2、火灾监控与报警：全车间视频监控并联网中控制，各区域均做好防静电和严禁烟火的措施，设置专门的休闲吸烟区域，车间和办公区域均设置火灾探测与报警系统。 3、消防用水：园区消防用水依赖市政自来水供应系统。 4、消防废水收集：本项目利用标准厂房周围土地局限性较大无法设置专门的消防废水收集系统，采用园区雨水管网收集消防废水，本项目所在园区已安装雨水切断阀，发生事故时关闭切断阀。 5、设专人管理废气处理设施，定期点检和维护，确保长期稳定达标排放。 |
| 其他环境 管理要求 | 1.卫生防护距离内不得新增环境敏感目标； 2.加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。 |

# 结论

相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于太湖流域一级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 环保措施有效性分析 在全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施后，项目投运后各类污染物预期可达到有效控制实现达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别： （1）水污染物： 生活污水经化粪池预处理后接入硕放水处理厂，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准后接入硕放水处理厂集中处理。 （2）大气污染物： 注塑成型产生的非甲烷总烃、氯苯类达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求；单位产品非甲烷总烃排放量达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求；模具加工工序产生的非甲烷总烃排放浓度和排放速率达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1其他行业的标准限值要求；厂界非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值要求；氯苯类达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值要求。 本项目新增2根15米高排气筒。 （3）固废： 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 （4）噪声： 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 综上所述，无锡新吴蓝天科技有限公司——汽车塑料零配件搬迁技改、新增海绵零配件生产项目污染防治和风险防范措施有效可行；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0227 | 0.0227 | 0 | 0.0764 | 0.0227 | 0.0764 | +0.0537 |
|  | 其中 | 酚类 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | -0.0003 |
|  |  | 氯苯类 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 | -0.0004 |
| 废水 | 水量 | 1638 | 1638 | 0 | 1275 | 1638 | 1275 | -363 |
|  | COD | 0.4883 | 0.4883 | 0 | 0.4781 | 0.4883 | 0.4781 | -0.0102 |
|  | SS | 0.2923 | 0.2923 | 0 | 0.3060 | 0.2923 | 0.3060 | +0.0137 |
|  | 氨氮 | 0.0367 | 0.0367 | 0 | 0.0510 | 0.0367 | 0.0510 | +0.0143 |
|  | 总氮 | 0.0551 | 0.0551 | 0 | 0.0765 | 0.0551 | 0.0765 | +0.0214 |
|  | 总磷 | 0.0046 | 0.0046 | 0 | 0.0064 | 0.0046 | 0.0064 | +0.0018 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 7.2 | 7.2 | 0 | 12.5 | 7.2 | 12.5 | +5.3 |
|  | 生活垃圾 | 8.64 | 8.64 | 0 | 15 | 8.64 | 15 | +6.36 |
|  | 废PET膜 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | +4.5 |
|  | 废海绵 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废过滤网 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5 | 0.2 | 5 | +4.8 |
|  | 含油抹布手套 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | +0.4 |
|  | 废活性炭 | 2.3041 | 2.3041 | 0 | 7.2155 | 2.3041 | 7.2155 | +4.9114 |
|  | 机加工废液 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | +30 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032 | +0.032 |
|  | 含油废金属 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 1.134 | +1.134 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | +0.45 |

# Text boxes

金属装配件

中央供料

图示

G：废气

S：固体废物

N：噪声

烘干

回用于生产

检验

塑料粒子（PA、PP、PC、PE）

冷却水循环使用

粉碎

N 噪声

修边

废浇口料

G3 注塑废气

N 噪声

S4废过滤网

注塑成型

废边角料

次品

组装

成品

N 噪声

水蒸气

模具制造/维修

钢材、切削液、水、线切割液、电火花油、清洗剂

需维修模具

G1 油雾废气

G2 清洗废气

S1 机加工废液

S2 含油废金属

S3 清洗废液

N 噪声

贴合

图示

S：固体废物

N：噪声

模切

成品

海绵

塑料装配件

N噪声

N噪声

S5废海绵

S6废PET膜

PET膜

组装

N噪声

7296.2自来水

切削液配置用水

冷却塔用水

委托资质

单位处置

1500

切削液2

16.5

损耗5.5

5760

生活用水

化粪池

1275

1275

20

损耗225

接管市政管网，送硕放水处

理厂处理

清洗用水

1.2

清洗剂0.06

损耗0.126

1.134

委托资质

单位处置

损耗5760

384000

线切割液配置用水

损耗4.5

线切割液3

15

13.5

委托资质

单位处置

塑料粒子（PA、PP、PC、ABS、POM、PE、PS）

烘干

废浇口料

G1注塑废气

N噪声

W1冷却废水

注塑成型

冷却水循环使用

废边角料

N噪声

粉碎

修边

次品

检验

图例

G——废气

N——噪声

——电加热

成品

接管硕放

水处理厂

总用水量

5400

生活用水

1080

162

918

化粪池

918

冷却塔

损耗3600

循环288000

4320

720

1638

15米高排气筒FQ-01达标排放

注塑成型

吸风罩

风机

二级活性炭吸附

精加工、线切割、磨加工、放电、穿孔

15米高排气筒FQ-02达标排放

风机

油雾净化器

吸风罩

粗格栅

进水

泵房

细格栅

沉砂池

A2O-SBR池

滤布滤池

投药

污泥浓缩池

均质池

脱水机房

污泥外运

上清液

剩余污泥

紫外消毒池

混合液

出水

升级提标部分